АНОТАЦІЯ

У роботі за шифром «Віртуальний лікар» розробляється технологія виявлення захворювань легень за акустичними шумами. Для вирішення цієї задачі було розглянуто види шумів дихання і методи їх реєстрації та аналізу, а також створено концепцію побудови багатоканальної автоматизованої системи аналізу акустичних шумів для диференціальної діагностики стану легень.

Актуальність: робота орієнтована на розв’язання важливої наукової задачі світового рівня - створення інформаційної технології виявлення захворювань легень за акустичними шумами. Вона включає розробку методик використання багатоканальних записів акустичних шумів для діагностики стану легень та виявлення патологій дихання, пов'язаних з захворюваннями дихальних шляхів, в тому числі спричиненими в наслідок Covid-19, створення програмно апаратних комплексів (одно та багатоканального) для реєстрації акустичних шумів процесу дихання і бездротової передачі їх на систему подальшої обробки, алгоритмів та програмного забезпечення для обробки та аналізу записаної інформації з подальшим автоматичним виявленням  наявності патології.

Мета роботи - створення багатоканальної автоматизованої інтелектуальної системи аналізу акустичних шумів для диференціальної діагностики стану легень.

Об’єкт дослідження - акустичні шуми дихання людини.

Предмет дослідження - взаємозв'язок інформаційних ознак акустичних шумів дихання зі станом легень людини, теоретичні та практичні аспекти моделі автоматизованої системи діагностики стану легень людини за акустичними шумами.

Завдання: Створити багатоканальну автоматизовану систему аналізу акустичних шумів для диференціальної діагностики стану легень та алгоритми автоматичного виявлення патологій легень за сигнатурами акустичних шумів.

Методика дослідження: експериментальне вивчення

Наукова новизна: запропоновано метод розпізнавання патологій легень за акустичними шумами різних фаз дихання і алгоритм його реалізації.

Практична значущість: Розроблені методики, технології та створена апаратна і програмна частина при подальшій розробці та модернізації можуть бути використані під час масштабних епідемій для діагностування респіраторних захворювань, що є досить корисним для первинного та своєчасного діагностування патологій органів дихання спричинених, в тому числі, і в наслідок Covid-19.

Результати роботи впроваджені в учбовий процес та використані при виконанні держбюджетної НДР.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних наук

Галузь: Інформаційні системи та технології

«ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ ЗА АКУСТИЧНИМИ ШУМАМИ»

Шифр: Віртуальний лікар

2020-2021

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….....4

- Розробка технології виділення сигнатур легень……………………………...6

  - Обґрунтування необхідності створення нових методів та технологій виявлення патологій легень………………………………………....6

  - Експериментальне вивчення щільності розподілу шумів в різних фазах дихання і в цілому…………………………………………………………7

  - Дослідження аспектів залежності частоти дихання від стану легень………………………………………………………………………………8

  - Інформаційна технології обробки і відображення даних………..10

    - Використання усереднених спектрів……………………………...10

    - Спрощений алгоритм розпізнавання типу патологій легень……13

2 Розробка пристроїв для реєстрації легеневих шумів………………..............23

2.1 Пристрої з використанням широко доступних штатних блютуз-мікрофонів………………………………………………………………………..23

2.2 Багатоканальний автономний мікроконтролерний пристрій………27

Висновки…………………………………………………………………………33

Перелік джерел посилання……………………………………………………...34

Додаток А Порядок роботи з програмою запису результатів………………...37

Додаток Б Принципові схеми та друковані плати……………………………..41

Додаток В Програмний код……………………………………………………46

ВСТУП

Захворювання легень займає одне з чільних місць за втратами працездатності. Порушення роботи дихальної системи викликає зміну функціонального стану її органів, і відображується в дихальних шумах – сигналах, належне опрацювання яких може забезпечити виділення ознак цих порушень, що є індикаторами змін у функціональному стані органів дихальної системи. Втім не дивлячись на стрімкий інноваційний та технологічний прогрес в медицині, на практиці, першочергове діагностування стану легень відбувається методом вислуховування звуків дихання (аускультація легень). [1]

Використання сучасних інформаційних технологій при створенні системи аналізу акустичних шумів [2] для диференціальної діагностики стану легень дозволить створити сучасну систему диспансеризації та моніторингу захворювань легень у населення України.

У зв’язку з цим, актуальним є проведення досліджень в даній галузі і роботи в даному напрямку еволюціонують у міру розвитку засобів обчислювальної техніки, типів датчиків, методів штучного інтелекту в області діагностики і прийняття рішень, засобів телемедицини [3-5].

Дана робота орієнтована на розв’язання важливої наукової задачі світового рівня – створення інформаційної технології виявлення захворювань легень за акустичними шумами. Вона включає розробку методик використання багатоканальних записів акустичних шумів для діагностики стану легень та виявлення патологій дихання [6], пов’язаних з захворюваннями дихальних шляхів, в тому числі спричиненими в наслідок Covid-19, створення програмно апаратних комплексів (одно та багатоканального) для реєстрації акустичних шумів процесу дихання і бездротової передачі їх на систему подальшої обробки, алгоритмів та програмного забезпечення для обробки та аналізу записаної інформації з подальшим автоматичним виявленням  наявності патології.

Об’єкт дослідження – акустичні шуми дихання людини.

Предмет дослідження – взаємозв’язок інформаційних ознак акустичних шумів дихання зі станом легень людини, теоретичні та практичні аспекти моделі автоматизованої системи діагностики стану легень людини за акустичними шумами.

Мета роботи – розробка наукових засад та створення багатоканальної автоматизованої інтелектуальної системи аналізу акустичних шумів для диференціальної діагностики стану легень.

- В роботі розглянуто види шумів дихання і методи їх реєстрації та аналізу.

- Створено концепцію побудови багатоканальної автоматизованої системи аналізу акустичних шумів для диференціальної діагностики стану легень.

- Розроблено технології виділення сигнатур патологій легень.

- Розроблено лабораторні макети пристроїв для реєстрації легеневих шумів.

- Розроблено автономні акустичні сенсори для макетів одноканальної та багатоканальної систем електроаускультації з бездротовою передачею інформації на базову станцію та можливістю безперервної реєстрації даних. Створено методику використання багатоканальних записів акустичних шумів для діагностики стану легень та виявлення патологій дихання, пов’язаних з захворюваннями дихальних шляхів.

- Показано, що запропоновані методики та алгоритми будуть корисні, як для загального моніторингу, так і для виявлення патологій дихальних шляхів, пов’язаних з респіраторними захворюваннями, в тому числі спричиненими в наслідок Covid-19.

1 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИДІЛЕННЯ СИГНАТУР ПАТОЛОГІЙ ЛЕГЕНЬ

Представлені результати експериментального вивчення статистичних характеристик акустичних шумів легень, як при нормальному їхньому стані, так і при патологіях. Зроблено висновок про перспективність використання запропонованої моделі під час моніторингу різних патологій легень. Запропоновано технології виділення сигнатур шумів, при патологіях легень, засновані на обробці усереднених спектрів в різних фазах дихання, поточних спектрів і їх часових характеристик.

1.1 Обґрунтування необхідності створення нових методів та технологій виявлення патологій легень

В успіхах пульмонології велику роль зіграла поява і посилений розвиток об’єктивних методів дослідження, перш за все рентгенографії, спірографії, бронхоскопії [7]. І тільки аускультація легень продовжує залишатися більш мистецтвом, ніж наукою, оскільки її результати залежать від кваліфікації лікаря, особливостей його слуху, акустичних властивостей стетоскопа. Застосування в цій галузі методів опису і аналізу нестаціонарних випадкових процесів, розвинених раніше для аналізу процесів дистанційного зондування середовища [8-13] може дозволити отримати якісно нові підходи для побудови систем діагностики патологій легень, засновані на моніторингу їх акустичних шумів. Запропоновані методики дозволять в подальшому використовувати багатомірний опис акустичних шумів для визначення сигнатур патологій легень, що може стати основою створення багатоканальної автоматизованої системи аналізу акустичних шумів для диференціальної діагностики стану легень, що дозволить створити сучасну систему моніторингу захворювань органів дихання у населення.

1.2 Експериментальне вивчення щільності розподілу шумів в різних фазах дихання і в цілому

Експериментально були вивчені щільності розподілу для різних фаз дихання для здорової і хворої легені – рис. 1.1 а, а також для процесу дихання в цілому – рис. 1.1 б. Вони представлені в масштабі лінеарізуючому нормальний закон розподілу.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 1.1 – Щільності розподілу значень акустичних шумів в різних фазах дихання (а) і в цілому (б): а) 1, 3 – викиди, 2, 4 – паузи, 1, 2 – ліва легеня, 3, 4 – права легеня; б) 1 – ліва легеня, 2 – права легеня |

Видно, що для опису щільності розподілу фази вдиху і видиху в діапазоні рівнів забезпеченості від 0,1% до 99,9% щільності розподілу задовільно описуються нормальним законом розподілу, причому для вдихів краще, ніж для видихів. Для здорової і хворої легень розподіли виглядають приблизно однаково. Необхідно пам’ятати, що вони побудовані при нормуванні на середньоквадратичне значення. Це означає, що вид функцій розподілу (в нормованих на середньоквадратичне значення координатах) не є відмітною ознакою для розпізнавання патологій процесу дихання. У кожному з фазових станів (вдиху або видиху) шуми процесу дихання задовільно описуються стандартними гауссівськими моделями. При цьому функція розподілу шумів процесу дихання в цілому буде описуватися полігауссівською моделлю. Це означає, що імітаційну модель акустичних шумів процесу дихання можна побудувати з використанням напівмарківських вкладених процесів [11-12] – тобто підходу, який раніше був використаний для опису нестаціонарних негауссівських завад для систем моніторингу довкілля, що створювались відбиттями від підстильних поверхонь (суші, моря), атмосферними утвореннями, та ясним небом [9,10,13].

1.3. Дослідження аспектів залежності частоти дихання від стану легень

Здорова доросла людина в стані фізіологічного спокою здійснює в середньому від 16 до 20 дихальних рухів в хвилину (3-4 сек. кожен цикл вдиху-видиху), новонароджений – 40 ... 45 дихальних рухів (період 1,2 ... 1,5 сек), частота яких поступово знижується з віком. Уві сні темп дихання знижується до 12 ... 14 в хвилину (період 4 ... 5 сек.), а при фізичному навантаженні, емоційному збудженні або після рясного прийому їжі – закономірно частішає [14]. При цьому фаза вдиху становить приблизно p = 20 ... 30% від загального періоду циклу, тобто близько 0,7 ... 1 сек. в стані спокою.

Патологічне почастішання дихання (тахіпне) розвивається в результаті наявності деяких патологічних станів [14]:

- Звуження просвіту дрібних бронхів при їх спазмі, або дифузному запаленні їх слизової оболонки (бронхіоліт), які перешкоджають нормальному надходженню повітря в альвеоли;

- Зменшення дихальної поверхні легень (запалення легень – крупозна або вірусна пневмонія, туберкульоз легень, спадання легкого (ателектаз); в результаті здавлення легені – ексудативний плеврит, гідроторакс, пневмоторакс, пухлина середостіння; при обтурації або здавлені головного бронха пухлиною; при інфаркті легкого в результаті закупорки тромбом або емболом гілки легеневого стовбура; при різко вираженій емфіземі легень і переповненні їх кров’ю при набряку на тлі патології серцево-судинної системи); недостатню глибину дихання (поверхневе дихання) при різких болях в грудній клітці (сухий плеврит, діафрагматіт, гострий міозит, міжреберна невралгія, перелом ребер, або розвиток в них метастазів злоякісної пухлини); при різкому підвищенні внутрішньочеревного тиску і високому рівні стояння діафрагми (асцит, метеоризм, пізні терміни вагітності) і при істерії.

При цьому можна очікувати, що буде знижений і рівень шуму при вдиху.

Патологічне ураження дихання (брадіпне) може бути викликано [14]:

1. Підвищенням внутрішньочерепного тиску (пухлина головного мозку, менінгіт, крововилив в мозок, набряк мозку);

2. Впливом на дихальний центр накопичених в значних кількостях в крові токсичних продуктів метаболізму (уремія, печінкова або діабетична кома, деякі гострі інфекційні захворювання та отруєння).

Роздільне вивчення статистичних характеристик різних фаз дихання (спектра, його моментних характеристик, а також спектрограм), а також темпу дихання, його мінливості, інтегральних характеристик – потужності шумів вдиху і видиху можна використовувати для моніторингу та діагностики патологій органів дихання.

1.4. Інформаційна технології обробки і відображення даних

1.4.1. Використання усереднених спектрів

Для визначення сигнатур акустичних шумів легенів використовувалася бібліотека записів сигналів, отриманих при різних патологіях [15-17].

Оскільки процес дихання є суттєво нестаціонарним, причому його характеристики при вдиху і видиху значно відрізняються, необхідно розробити методику дослідження динамічної мінливості спектрів шуму в процесі дихання. З цією метою були оцінені середні спектри і спектрограми при різних дозволах по частоті для шумів легенів при нормальному везикулярному диханні, тобто дослідження проведені для шумів, коли легені в нормі – рис.1.2.

| Рисунок 1.2 – Спектри шумів легень при везикулярному диханні: частота вибірок 44100 Гц, кількість вибірок, за якими будується FFT (дозвіл по частоті Гц) 1024 (43,07) – 1; 4096 (10,77) – 2; 16384 (2,69) – 3; 65536 (0,67) – 4 | Рисунок 1.3 – Спектри шумів легень при різних фазах дихання і частоті вибірок 44100Гц. Спектри: 1- повний, 2 – вдихи, 3 – видихи при везикулярному диханні |
| --- | --- |

Змінним параметром була тривалість сегмента, за яким оцінювався спектр (БПФ) від 1024 вибірок (дозвіл по частоті близько 43 Гц) до 65536 (дозвіл 0,67 Гц). Зміна дозволу в 64 рази практично не позначається на загальній формі спектра, проте через звуження смуги в 64 рази (дозволу по частоті) приблизно в стільки ж разів знижується і рівень спектральної щільності. В спектрах можна виділити кілька ділянок. Частота максимуму спектральної щільності лежить у діапазоні 170 ... 200 Гц. В енергетичній області спектральні щільності до -40 дБ щодо максимуму приблизно від 100 до 400 Гц. На рівнях нижче максимуму приблизно на -15 дБ (частоти 350 ... 500Гц) і -45 дБ (частоти 500 ... 4000 Гц) спектр можна апроксимувати фрактальними залежностями, формула 1.1:

,					(1.1)

де  півширина, а   характеризує швидкість убування правого і лівого скатів спектра.

Оскільки шуми дихання істотно не стаціонарні, то становить інтерес визначення їх характеристик в різних їх фазах, а також інтервалу, який необхідно використовувати при віконному перетворенні Фур’є. На рис. 1.2 наведені спектри повний і фаз вдиху і видиху при везикулярному диханні. Видно, що повний спектр формується, в основному, спектром вдиху – як більш інтенсивною фазою дихання.

На рис. 1.4 наведені, спектри акустичних шумів легень, отримані при нормальному везикулярному диханні і при ослабленому везикулярному диханні. При ослабленому диханні знижується, як рівень сигналу у часовій області, так і рівень спектральної щільності в енергетичній області (приблизно на 15 ... 20 дБ) і спектр шумів стає бімодальним як для правого, так і лівого легенів – криві 2, 3 – рис. 1.4.

Рисунок 1.4 – Спектри шумів легень при частоті вибірок 44100 Гц, кількості вибірок, за якими будується FFT (дозвіл по частоті Гц) 4096 (10,77 Гц), 1 – везикулярне дихання; ослаблене везикулярне дихання правої легені – 2; ослаблене везикулярне дихання лівої легені – 3; ослаблене везикулярне дихання лівої легені; поточний спектр – 4

Разом з тим, як при везикулярному диханні, так і при ослабленні везикулярного подиху – спектри шумів, лівої правої легень при відсутності патологій мають в енергетичній області приблизно однаковий вид. Ця обставина може використовуватися для диференціального визначення відсутності патологій.

На рис. 1.5 наведені спектри для везикулярного та ослабленого везикулярного дихання (а) і різницеві (диференціальні) спектри – (б).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 1.5 – Спектри лівої і правої легені (а) при ослабленому (1, 2), везикулярному (3) диханні, а також диференціальні спектри (б) при ослабленому (1) і везикулярному (2) диханні |

Диференціальні спектри дозволяють виявляти різницю між ослабленим і везикулярним диханням, в той час, як при нормальних легенях різниця шумів лівої і правої легені невелика. Різницеві спектри в різних фазах дихання є достатньо інформативним ознакою для виявлення патологій [18-20].

1.4.2 Спрощений алгоритм розпізнавання типу патологій легень

На відміну від розглянутого раніше підходу спрощений заснований на зіставленні повних спектрів дихання без аналізу їх на окремих фазах. Крім того для зниження обчислювальних витрат можна замість дисперсії обчислювати її модуль, що дозволить уникнути використання операції квадрування. Аналогічно – замість обчислення дисперсії вихідних спектрів оцінюються середні модулі відхилення спектра щодо оцінки його середнього в логарифмічному масштабі.

Основою алгоритму є базовий модуль, призначений для обчислення модулів спектрів, трансформацію їх в логарифмічний масштаб і усереднення в межах всієї реалізації.

При реалізації базового алгоритму вся реалізація розбивається на сегменти тривалістю близько 0,1 сек. Кількість відліків в межах сегмента повинна бути кратна k=2n  для застосування алгоритму БПФ.

Оцінки середніх спектрів здійснюються як для еталонного шуму здорової легені, так і досліджуваної. Вони відображаються в логарифмічному масштабі для підкреслення низько інтенсивних інформаційних компонент. Потім здійснюється порівняння еталонного і випробуваного спектрів, результат якого і використовують для прийняття рішення про наявність патології. Для порівняння можна використовувати обчислення різниці між спектрами, яка квадрується і усереднюється, або усереднюється модуль різниці.

Оскільки мінімізація нев’язки між еталонним і досліджуваним спектрами еквівалентна максимізації коефіцієнта кореляції цих спектрів, то останній підхід і може використовуватися при виявленні патологій.

Розглянемо на прикладі виявлення запалення легень використання пропонованого підходу.

В даний час запалення легень є одним з найбільш поширених ускладнень ковідной пандемії, якою охоплено весь світ. Тому автоматизація процесу розпізнавання запального процесу в легенях є однією з передумов успішного лікування хвороби.

На рис. 1.6 наведені часові реалізації акустичних шумів легень при везикулярному диханні  частота дискретизації була 192 кГц. Для отримання спектрів використовувалися сегменти тривалістю 16384 вибірки (тривалість 85,3 мс). При цьому дозвіл по частоті складав 11,719 Гц.

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
| а) | б) |  |
| Рисунок 1.6 – Часові реалізації (1а, 2, 3) і спектри (1б) для везикулярного дихання (1а), ослабленого везикулярного (2) і пуерільного (3) дихання правої (а) і лівої (б) легень; 1б) 1 – везикулярне дихання (ВД), 2 – ослаблене ВД правої легені, 3 – ослаблене ВД лівої легені, 4 – пуерільне дихання (ПД) правої легені |

Видно, що для часових реалізацій істотно відрізняються за інтенсивністю фази вдиху и видиху для везикулярного дихання (рис. 1.6-1а). Для ослабленого везикулярного дихання (2а, б) і пуерільного (3а, б) дихання різниця шумів при вдиху і видиху трохи менше. В спектрах шумів різних типів дихання (рис. 1.6-1б) простежується суттєва різниця. Так якщо в високочастотній області (понад 2 кГц) різниця між спектрами не перевищує 5 дБ, то в низькочастотній області (до 200 Гц) вона може досягати 20 дБ. При везикулярному диханні спектральна щільність в діапазоні до приблизно 50 ... 60 Гц на 20 дБ нижче, чим при пуерільному диханні, а потім різниця ця зменшується і починаючи приблизно з 100 Гц вона не перевищує 10 дБ. У той же час при ослабленому везикулярному диханні  на низьких частотах приблизно до 50 ... 60 Гц відсутня суттєва різниця між спектральними компонентами при ослабленому везикулярному і везикулярному диханні.

Однак на частотах вище 70 Гц вона може досягати 15 ... 20дБ, знижуючись до 5 дБ на частотах вище 2 кГц.

Наявність патології, такої як запалення легень (пневмонія) проявляється як у часових реалізаціях шумів – рис. 1.7, так і в їх спектрах – рис. 1.8.

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
| а) | б) |  |
| Рисунок 1.7 – Часові реалізації шумів здорової (а) і хворої (б) легень при пневмонії: 1 початкова стадія хвороби; 2 середня стадія – на 5 день хвороби; 3 завершальна стадія – дозвіл хвороби на 4 день після початку прийому антибіотиків |

Рисунок 1.8 – Спектри: 1 везикулярне дихання; 2 здорова легеня, початок хвороби; 3 хвора легеня початок хвороби; 4 здорова легеня середина хвороби; 5 – хвора легеня середина хвороби

Видно істотні відмінності в спектрах здорової 2,4 і хворої 3,5 легень, в області частот вище 300 Гц. У той же час в процесі хвороби спектри як хворої, так і здорової легені істотно не змінюються. Однак в високочастотній області спектра в середній частині хвороби в спектрі хворої легені в інтервалі частот 1 ... 2 кГц з’являється викид в спектрі, пов’язаний з шумами крепітації рис.1.8-(5).

Тому для виявлення патологій, пов’язаних з пневмонією, досить розглядати відмінності в спектрах здорового і хворого легких в діапазоні частот до 2 ... 3 кГц. Як критерій можна використовувати, мінімізацію дисперсії різниці випробуваного і еталонного спектрів, виражених в логарифмічному масштабі, так і максимізацію коефіцієнта кореляції цих спектрів.

Як приклад на рис. 1.9 наведені спектри шуму везикулярного дихання – 1. А також при пневмонії здорової – 2  і хворої – 3 легені, а в таблиці 1.1 коефіцієнти кореляції цих спектрів.

Рисунок 1.9 – Спектри шумів дихання: 1 везикулярне дихання; 2 здорова легеня при пневмонії; 3 хвора легеня при пневмонії

Таблиця 1.1 – Коефіцієнт кореляції спектрів

| Тип дихання | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,9915 | 0,8555 |
| 2 | 0,9915 | 1 | 0,8649 |
| 3 | 0,8555 | 0,8649 | 1 |

Аналіз наведених даних показує, що коефіцієнт взаємної кореляції спектрів шумів легені з везикулярним диханням і здорової при пневмонії (0,992) істотно вище, ніж у спектра шумів хворої легені з пневмонією (0,856; 0,865), а значить цей параметр може використовуватися в якості критерію для виявлення патологій.

Провівши аналіз отриманих результатів та розглянув основні складові алгоритму розпізнавання типу патологій легень було розроблено інформаційну технологію виявлення захворювань легень за акустичними шумами. Під час розробки інформаційної технології була побудована функціональна модель з використанням CASE-засобу BPwin, який підтримує методології IDEF0, IDEF3 і DFD [21].

На першому кроці створення IDEF0 діаграми були описані всі її елементи: вхід, вихід, управління і механізми. Для досліджуваного бізнес-процесу вхідною інформацією є паспортні і антропометричні данні пацієнта та акустичні шуми його легень (рис. 1.10).

Рисунок 1.10 – Контекстна діаграма інформаційної технології визначення захворювань легень за акустичними шумами

Виявлення захворювань легень за акустичними шумами включає в себе чотири важливі процеси: «Реєстрація акустичних шумів», «Обробка акустичних шумів», «Аналіз спектрів шумів легень», «Формування висновку» (рис. 1.11).

Розглянемо ці процеси більш детально. На першому етапі проводиться збір інформації про стан пацієнта, що включає проведення загального огляду лікарем, фіксацію його паспортних та антропометричних даних, а також реєстрацію акустичних шумів легень одноканальним або багатоканальним автономним пристроєм відповідно до загальноприйнятого методу аускультації. Уся отримана інформація зберігається у розробленій базі даних (БД).

Рисунок 1.11 – Декомпозиція 1-го рівня функціональної структури технології визначення захворювань легень за акустичними шумами

Документування і масштабування логічної моделі БД проводилося відповідно до нотацій представлення даних. Для всіх сутностей були встановлені правила цілісності даних на рівні обмеження видалення / поновлення примірників батьківської сутності і тотального видалення / поновлення примірників дочірньої сутності. Реалізація отриманої моделі даних проводилася за допомогою СКБД MySQL.

На другому етапі зареєстровані сигнали акустичних шумів легень у вигляді масиву оцифрованих даних аускультації оброблюються за допомогою методу порогової обробки акустичних шумів з подальшим виділенням фаз вдиху та видиху для лівої та правої легені (рис. 1.12).

Надали за допомогою БПФ та методу побудови спектрограм формуються частотно-часовий та енергетичний спектри шумів легень у фазі вдиху та видиху з подальшим виділенням спектральних характеристик сигналів.

Рисунок 1.12 – Декомпозиція 2-го рівня для роботи «Обробка акустичних шумів»

На третьому етапі проводиться аналіз отриманих спектрограм та спектральних характеристик, що включає в себе розрахунок статистичних характеристик спектрограм, логарифмічне компресування та усереднення спектрів сигналів. Після цього із використанням кореляційного аналізу та на базі методу оптимізації функції нев’язок виконується порівняння отриманих сигналів із еталоном в топологічному просторі ознак.

Результатом виконання цього етапу є кореляційна матриця спектрів досліджуваного та еталонного сигналів. Якщо коефіцієнт взаємної кореляції спектрів шумів легені з везикулярним диханням і здоровим вище за 0.9, то констатується наявність запалення легень (рис. 1.13).

Рисунок 1.13 – Декомпозиція 2-го рівня для роботи

«Аналіз спектрів шумів легень»

На останньому етапі розробленої технології результати проведених робіт передаються до БД, після чого формується звіт у вигляди протоколу обстеження, який передається лікарю для прийняття остаточного рішення.

2 РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЛЕГЕНЕВИХ ШУМІВ

2.1 Пристрої з використанням широко доступних штатних блютуз-мікрофонів

Для реалізації найпростішого одно канального пристрою для запису легеневих шумів був використаний смартфон «Samsung A107F» і гарнітура «Xiaomi Mi Bluetooth Headset» (рис. 2.1), що працює зі смартфоном з використанням інтерфейсу «Bluetooth 4.1».

Рисунок 2.1 − Гарнітура «Xiaomi Mi Bluetooth Headset»

Гарнітура має невеликі розміри (56 мм х 10 мм) і вагу (65 г). Відстань, на яку гарнітура може бути віддалена від смартфона, на який проводиться запис, без втрати зв’язку становить величину близько 10 м і залежить від того, наскільки простір між гарнітурою і смартфоном вільний для проходження радіохвиль з частотою 2,5 ГГц. Час безперервної роботи гарнітури до перезарядки вбудованого акумулятора становить близько 5 годин.

Беручи до уваги основне призначення гарнітури «Xiaomi Mi Bluetooth Headset», зрозуміло, що за її допомогою можна зробити тільки одноканальний запис. Для реалізації такого запису необхідно, перш за все, встановити на смартфон, наприклад через «Play Market», програму «Диктофон», що дозволяє робити вибір джерела звуку для запису, і змінити вибір вбудованого мікрофона, який встановлюється «за замовчуванням», на вибір «пристрій блютуз». Потім, встановивши гарнітуру торцем на обрану точку аускультації, включити на диктофоні режим запису. Після проведення потрібної кількості вдихів і видихів – зупинити запис.

Мікрофон гарнітури «Xiaomi Mi Bluetooth Headset» розташований в торцевій частині корпусу поряд з роз’ємом підзарядки вбудованого акумулятора. Було розглянуто декілька варіантів застосування такої гарнітури.

При необхідності досить тривалого знаходження блютуз-гарнітури на якійсь із точок аускультації, пропонується використовувати присоску, яка спеціально перероблена для можливості установки в ній гарнітури таким чином, щоб гарнітура торкалася тіла пацієнта в точці аускультації своїм торцем (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 − Гарнітура «Xiaomi Mi Bluetooth Headset», встановлена на присосці

За допомогою гарнітури «Xiaomi Mi Bluetooth Headset» були проведені тестові записи легеневих шумів в декількох точках аускультації. Частота дискретизації при запису була обмежена можливостями бездротової гарнітури величиною 8000 вибірок в секунду. Проте, записи, отримані з такою частотою дискретизації, досить інформативні і, в той же час, не відбувається перевантаження каналу передачі даних. Приклад одного з таких записів після математичної обробки представлений на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 − Спектральні складові запису двох вдихів і двох видихів, отримані за допомогою бездротової гарнітури «Xiaomi Mi Bluetooth Headset»

На рис. 2.3 видно, що інформативний запис присутній лише на частотах до 4 кГц. Обумовлено це тим, що пряме призначення бездротової гарнітури (прийом і передача голосових повідомлень) не передбачає передачу звукових сигналів широкосмугового спектру, і канал передачі даних навмисно обмежений по частоті апаратними засобами.

Для збільшення чутливості мікрофона блютуз-гарнітури можна застосувати накінечник фонендоскопа, що застосовується в медичній практиці, в тому числі, для вислуховування легеневих шумів. Для цієї мети була виготовлена спеціальна перехідна муфта, що з’єднує блютуз-гарнітуру з накінечником фонендоскопа. Отримана в результаті конструкція показана на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 − Гарнітура «Xiaomi Mi Bluetooth Headset», встановлена на наконечнику фонендоскопа

За допомогою гарнітури «Xiaomi Mi Bluetooth Headset», встановленої на накінечнику фонендоскопа, також були проведені тестові записи. Результат математичної обробки одного із записів представлений на рис. 2.5.

Рисунок 2.5 − Спектральні складові запису двох вдихів і двох видихів, отримані за допомогою бездротової гарнітури «Xiaomi Mi Bluetooth Headset», встановленої на накінечнику фонендоскопа

Виходячи з умов застосування бездротової гарнітури «Xiaomi Mi Bluetooth Headset», зрозуміло, що одночасно за допомогою однієї гарнітури можна зробити на один смартфон запис шумів тільки в одній точці аускультації.

2.2 Багатоканальний автономний мікроконтролерний пристрій

Для реалізації синхронного запису легеневих шумів, що прослуховуються в різних точках аускультації, розроблено чотирьох канальний автономний мікроконтролерний пристрій з бездротовою передачею записаних даних в пристрій обробки. Блокова схема такого пристрою представлена на рис. 2.6.

Рисунок 2.6 − Блокова схема мікроконтролерного пристрою для запису, накопичення і передачі даних легеневих шумів

# Електретні мікрофони змонтовані на платах мікрофонних підсилювачів. Посилені звукові сигнали легеневих шумів, зняті з різних точок грудної клітини, одночасно оцифровуються аналого-цифровими перетворювачами мікроконтролера і записуються в мікросхеми пам’яті.

# Використання в схемі пристрою мікросхем пам’яті обумовлено тим, що, в разі безпосередньої передачі результатів відцифровки в керуючий пристрій, швидкість передачі буде обмежена величиною 2000 вибірок за секунду, в той час як передача результатів в мікросхеми пам’яті дозволяє збільшити цю швидкість до 50000 вибірок за секунду.

# Після закінчення сеансу запису отримана інформація, що забезпечена часовим ідентифікатором, отриманим від незалежної мікросхеми годинника реального часу, передається по бездротовому каналу зв’язку в керуючий пристрій. Таким пристроєм може бути ноутбук або смартфон.

У пристрої використовуються всеспрямовані конденсаторні електретні мікрофони BCM-9765P (рис. 2.7), що мають такі основні характеристики:

- діапазон частот – 20 – 16000 Гц;

- електричний опір – 2,2 кОм;

- споживаний струм – не більше 0,5 мА;

- робоча напруга – від +1,5 В до +10 В;

- співвідношення сигнал/шум – не менш за 60 дБ;

- чутливість на частоті 1 кГц – -44 дБ (0 дБ=1 В/Па).

Рисунок 2.7 − Електретний мікрофон BCM-9765P

Відцифровка електричних сигналів здійснюється аналого-цифровим перетворювачем (АЦП) мікроконтролера. Для посилення слабких сигналів мікрофона до рівнів, потрібних для нормальної роботи АЦП, в пристрої застосовується мікрофонний підсилювач з використанням мікросхеми MAX4466, яка спеціально оптимізована виробником для застосування в якості мікрофонного попереднього підсилювача. Вона реалізована в мікрокорпусі SC70, що дозволяє, використовуючи пасивні елементи, виготовлені у виконанні для поверхневого монтажу (SMD), реалізувати сам підсилювач на друкованій платі і помістити його безпосередньо на корпусі електретного мікрофона.

Сам мікрофон з мікрофонним підсилювачем, в одному з варіантів, вбудований в корпус насадки фонендоскопа (рис. 2.8), в іншому варіанті – з’єднаний з насадкою фонендоскопа через перехідну втулку (рис. 2.9).

Рисунок 2.8 − Мікрофон, вбудований в корпус насадки фонендоскопа

Рисунок 2.9 − Мікрофон, з’єднаний з насадкою фонендоскопа

З огляду на необхідність виготовлення пристрою, що має малий розмір, схему (рис. 2.6) розроблено з використанням мінімальної кількості корпусів і з застосуванням технології поверхневого монтажу. Виняток в даному випадку становить присутність в схемі кола програмування мікроконтролера і кіл дротового зв’язку мікроконтролера з персональним комп’ютером. Обидві ці кола використовуються на етапі налагодження роботи і можуть бути ліквідовані без шкоди для працездатності конструкції, що призведе до додаткового зниження габаритів і маси пристрою.

Рисунок 2.10 − Зібрана плата пристрою

На рис. 2.10 цифрами показано основні складові частини виготовленого пристрою:

1. Чотири роз’єми вхідних каналів;

2. Плата «DS1302-MOD» годинника реального часу;

3. Плата LI-CHARGER-MicroUSB з під’єднаним шнуром підзаряду;

4. Чотири мікросхеми пам’яті «AT25DF321A» для кожного з каналів;

5. Літій-іонний акумулятор «LP705085-PCM-LD»;

6. Роз’єм для дротового зв’язку з комп’ютером;

7. Плата «HC-05-BLUTOOTH» бездротового зв’язку з комп’ютером;

8. Мікроконтролер «ATXMEGA128A4»;

9. Роз’єм для програмування мікроконтролера;

10. Плата мікрофонного підсилювача з мікрофоном;

11. Накінечник фонендоскопу.

Система передачі даних. При виборі типу бездротового каналу передачі відцифрованих результатів аускультації легень на керуючий пристрій ми керувалися тим, що передбачувана сфера застосування пристрою не вимагає великої дальності передачі, що, в свою чергу, дозволяє не витрачати зайву енергію для передачі інформації і, відповідно, підвищити час роботи пристрою між сеансами підзарядки акумулятора.

Було прийнято рішення для передачі даних застосувати бездротову лінію зв’язку з використанням специфікації «Bluetooth». Для зв’язку застосовується метод розширення спектра зі стрибкоподібною перебудовою частоти, який, забезпечує стійкість до широкосмугових завад, простий в реалізації, а обладнання, яке його використовує, має невисоку вартість.

У Bluetooth-з’єднання несуча частота сигналу стрибкоподібно змінюється 1600 разів в секунду, причому послідовність перемикання між частотами для кожного з’єднання є псевдовипадковою і відома тільки передавачу і приймачу, які синхронно перебудовуються з однієї несучої частоти на іншу. Таким чином, якщо поруч працюють кілька пар приймач-передавач, то вони не заважають один одному, а цифрові дані, в разі втрати пакета інформації, будуть передані повторно.

У розробленому каналі зв’язку комп’ютера з мікроконтролером використовується модуль зв’язку «HC-05-BLUTOOTH». Такий Bluetooth-модуль призначений для передачі інформації зі швидкістю 721 кбіт/с в пристроях з невеликим радіусом дії.

Модуль дозволяє підключати мікроконтролер до комп’ютерів, ноутбуків, і будь-яких інших пристроїв, які мають Bluetooth, що працює в режимі master. Для використання Bluetooth модуля потрібно записати в мікроконтролер спеціальну програму, на комп’ютері потрібно створити COM-порт по Bluetooth з’єднанню (якщо такий порт в комп’ютері відсутній). Управління Bluetooth модулем здійснюється з пристрою master Bluetooth. Дані передаються по стандарту UART, який вшитий в більшості вбудованих систем (такий порт є майже у всіх мікроконтролерах, або легко організовується програмно). Також можливо управління за допомогою AT-команд.

Для відцифровування переданих мікрофонним підсилювачем сигналів а також передачі відцифрованих значень в персональний комп’ютер (ПК) або смартфон, застосовується мікроконтролер «ATXMEGA128A4» . Даний мікроконтролер є однією з моделей мікроконтролерів серії AVR фірми «Analog devices». Він здатний працювати з тактовою частотою до 32 МГц і має в своєму складі автомат по роботі з периферійними пристроями з використанням різноманітних інтерфейсів (SPI, I2C, стандарту UART). Вікно робочої програми на екрані ПК має такий вигляд (рис. 2.11).

Рисунок 2.11 − Вікно робочої програми

ВИСНОВКИ

В ході виконання роботи «Інформаційна технологія виявлення захворювань легень за акустичними шумами» (шифр «Акустика 2020») було отримано наступні наукові та науково-технічні результати:

- Розроблено багатоканальну інтелектуальну систему аналізу акустичних шумів для диференціальної діагностики стану легень. Запропоновано методику використання багатоканальних записів акустичних шумів для діагностики стану легень та виявлення патологій дихання, пов’язаних з захворюваннями дихальних шляхів. Створено експериментальні лабораторні макети одноканальної та багатоканальної систем. Розроблено алгоритми автоматичного розпізнавання патологій.

- Установлено сигнатури акустичних шумів при патологіях, що необхідно для створення алгоритмів їх автоматичного виявлення. Для розпізнавання патологій запропоновано використовувати середні спектри шуму кожної з фаз дихання (вдиху, видиху), а виділення шумів окремих фаз здійснювати за інтенсивністю з використанням порогової процедури. Найбільші відмінності між спектрами шуму для здорової і хворої легень спостерігалися під час фази вдиху, виявлялися на частотах вищих за 200 Гц та перевищували 30 дБ для хворої легені. Показано доцільність використання для розпізнавання величини нев’язки між спектрами лівої і правої легені, або отриманої при порівнянні з еталонними шумами здорової легені. Шуми фази видиху менш інформативні, а відмінності між шумами здорової і хворої легень не перевищують в фазі видиху 10 дБ. Виявлено, що наявність ексудату, крім змін у спектрах шумів призводить до змін у динаміці заповнення легень повітрям, що проявляється у часових затримках реалізацій інтенсивності шуму.

Створені наукові засади та розроблені одно та багатоканальні сенсори являються ключовою ланкою інформаційної технології виявлення захворювань легень за акустичними шумами і можуть стати основою для розробки автоматизованих систем віртуальної медицини ( віртуального домашнього лікаря), що дозволить суттєво поліпшити якість первинної ланки медичного обслуговування населення особливо в період пандемій.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

- Korenbaum V.I. Akusticheskaya diagnostika sistemy dyhaniya cheloveka na osnove ob"ektivnogo analiza dyhatel'nyh zvukov // Vestnik DVO RAN. – 2004. – № 5. – P. 68–79.

- Artemenko M.V. Analiz akusticheskih shumov kak osnova differencial'nojj diagnostiki sostoyaniya legkih cheloveka / M. V. Artemenko, N. M. Kalugina [Elektronij resurs]. – Rezhim dostupu: http://abstract.science-review.ru/pdf/2016/4/1794.pdf

- Vovk I.V., Dahnov S.L., Krizhanovskii V.V., Olijnyk V.N. Vozmozhnosti i perspektivy diagnostiki legochnyh patologij s pomoshch'yu komp'yuternoj registracii i obrabotki shumov dyhaniya // Akus. vіsn. – 1998. – 1, N 2. – S. 21–33.

- Vovk I. V., Grinchenko V.T., Krasnyj L. G., Makarenkov A. P. Problemy registracii i klassifikacii shumov dyhaniya cheloveka // Akust. zh. – 1994. – T. 40, N 1. – R. 750 – 756.

- Ломака В.В. Акустичні методи діагностики респіраторної системи / В.В. Ломака, Є.О. Сіньков. // Актуальні питання сьогодення: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.9. – С. 22–28.

- Lucenko V.I. Koncepciya postroeniya i matematicheskaya model' mnogokanal'noj avtomatizirovannoj smart-grid sistemy dispanserizacii naseleniya s ispol'zovaniem akusticheskih shumov dlya differencial'noj diagnostiki sostoyaniya legkih Lucenko V.I., Lo Iyan,  Babakov M.F  // VII Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferencіya «Obrobka signalіv і negausіvs'kih procesіv», 23 – 24 travnya 2019 r., m. CHerkasi, Ukraїna./ Pracі VII Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії "Obrobka signalіv і negausіvs'kih procesіv".-2019. -S.97-99.

- Sposob diagnostiki pnevmonij: pat. 98929 Ukraina MPK A61V7/04, H04R1/46 / Apikova A.E., Fedotov D.N., Klimenko V.A.; zayavitel' i patentoobladatel' Har'kovskij nacional'nyj universitet radioelektroniki. – № u 201413072; zayav. 05.12.14; Opubl. 12.05.2015; Byul. №9.

- Lucenko V. I. Imitacionnaya model' signala obratnogo rasseyaniya ot morskoj poverhnosti // Uspekhi sovremennoj radioelektroniki. - 2008. - № 4. - S. 59-73. DOI: 10.25210/jfop-1504-003029.

- Lutsenko V. I., Khomenko S. I., Zatserklyany A. Ye., Lutsenko I. V. Simulation Statistical Model of Reflection from the "Clear-Sky" // Telecommunications and Radio Engineering. - 2005. - V. 63, № 5. - P. 371-380. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v63.i5.10.

- Kravchenko V.F., Lucenko V.I., Lucenko I.V., Krivenko E.V., Sobolyak A.V. Imitacionnaya model' signala obratnogo rasseyaniya ot sushi // Fizicheskie osnovy priborostroeniya, 2015, T.4, №4(17). –S.3-29. DOI: 10.25210/jfop-1504-003029.

- Kravchenko V.F., Lucenko V.I., Masalov S.A., Pustovojt V.I. Analiz nestacionarnyh signalov i polej s ispol'zovaniem vlozhennyh polumarkovskih processov. Doklady akademii nauk. 2013. T. 453. № 2. S. 151–154. DOI: 10.7868/S0869565213320108.

- Kravchenko V.F., Kravchenko O.V., Lucenko V.I., Lucenko I.V., CHurikov D.V. Vosstanovlenie informacionnyh parametrov prirodnyh sred s ispol'zovaniem atomarnyh i WA-sistem funkcij. Obzor. CHast' I. Primenenie teorii polumarkovskih polej i finitnyh funkcij dlya opisaniya nestacionarnyh processov // Fizicheskie osnovy priborostroeniya. 2014. T. 3. № 2 (11). S. 3-17. DOI: 10.25210/jfop-1402-003017.

- Kravchenko V.F., Lucenko V.I., Lucenko I.V. Rasseyanie radiovoln morem i obnaruzhenie ob"ektov na ego fone // M. Fizmatlit, 2015. -448s. ISBN:978-5-9221-1613-8.

- Bar-On, Yinon & Flamholz, Avi & Phillips, Rob & Milo, Ron. (2020). SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers. eLife. 9. 10.7554

- Legrand J. Understanding the dynamics of Ebola epidemics  / J. Legrand, R.F. Grais, P.Y. Boelle, A.J. Valleron, A.Flahault.// Epidemiology and Infection. – 2007 - V. 135. - P. 610-621.

- Lucenko V.I. Signatury akusticheskih shumov patologij legkih. / Lucenko V.I., Lo Iyan,  Babakov M.F // Vserossijskaya otkrytaya nauchnaya konferenciya «Sovremennye problemy distancionnogo zondirovaniya, radiolokacii, rasprostraneniya i difrakcii voln» - Murom 28.05-30.05.2019g/Elektronnyj resurs   http://www.mivlgu.ru/conf/armand2019/konspekt-2019/index.html / Murom. - 2019.  - S.671-678

- М.Ф Бабаков  Технології виділення сигнатур акустичних шумів при патології легень./ М.Ф Бабаков, В.І. Луценко, І. В. Луценко , Ло Иян / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2019) [Текст] : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 220 с., С.30-31.

- Kravchenko V.F., Lucenko V.I., Lucenko I. V., Lo Iyan, An' N.S. Imitacionnaya model' akusticheskih shumov processa dyhaniya i tekhnologii vydeleniya signatur patologij legkih//Fizicheskie osnovy priborostroeniya. 2020. T. 9. № 3 (37) S.64-77

- М.Ф. Бабаков, О.В. Кривенко, В.І. Луценко, Ло Иян Технологія автоматизації розпізнавання різних фаз процесу диханням //(IСM–2020) [Текст]: зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С.32-34.

- М.Ф. Бабаков, О.В. Кривенко, В.І. Луценко, ЛоИян Автоматизація процесу моніторингу патологій легень по акустичним шумам////(IСM–2020) [Текст]: зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С.167-169.

- Проектирование информационных систем с CA ERwin Modeling Suite  7.3 / В. Горбаченко, Г. Убиенных, Г. Бобрышева – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – 154 с.

ДОДАТОК А

ПОРЯДОК РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ ЗАПИСУ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для роботи оператора ПК з багатоканальним автономним мікроконтролерним пристроєм синхронного запису легеневих шумів на мові програмування «Pascal» в середовищі «Delphi-7» для операційної системи «Windows» версій від XP до Windows-10 була написана програма роботи «ADCMon», що має виконавчий файл «ADCMon.exe». На рисунку А1 показано вікно програми.

11   8     2     5    1    15    16     17             9

4  12   2  6   7  14      3          10                         13

Рисунок А1 − Вікно програми «ADCMon»

На рисунку екрану цифрами позначені наступні елементи:

1 - Вибір COM-порту. Якщо порт відсутній або зайнятий, колір вікна червоний. Якщо колір зелений, то можна працювати.

2 - Вікно набору тестового рядку для посилки на контролер.

3 - Кнопка посилки тестового рядку.

4 - Вікно прийому службової інформації. Якщо включений перемикач (5) то тут виводяться всі HEX-коди прийнятих байтів. Це вікно можна використовувати як текстовий редактор.

5 - Перемикач режиму відображення прийнятих даних.

6 - Кнопка запису вмісту вікна (4) на диск.

7 - Кнопка очищення вмісту вікна (4).

8 - Вікно перегляду даних вимірювань АЦП. Вибір каналу для перегляду вибирається блоком перемикачів (9). Вікно можна використовувати як текстовий редактор.

9 - Блок перемикачів номера каналу АЦП для перегляду.

10 - Кнопка запису вмісту вікон (8) на диск.

11 - Кнопка очищення вмісту вікон (8).

12 - Індикатор контрольної суми пакета. Червоний колір - помилка контрольної суми, зелений - норма.

13 - Вмикач режиму добавки поточного часу (ПК) до показань АЦП.

14 - Кнопка одноразового вимірювання. (Посилка 51h).

15 - Кнопка запуску передачі потоку вимірювань. (Посилка 5Ah 3xh 2sh 51h. X - визначається (16)).

16 - Визначення інтервалу між передачею даних. Конкретний час задає програма контролера.

17 - Зупинка передачі потоку вимірювань (Посилка 50h 5Ah 30h 26h).

18 - Кінець роботи програми. (Посилка 50h і затримка 2 з для очищення буфера обміну).

19 - Захист від зміни розміру екрану програми. Якщо захист вимкнено, розмір екрану (в основному вікна (8)) можна змінити.

20 - Блок управління каналами. При натисканні кнопки "Set" передається обрана комбінація вимикачів каналів.

Докладний порядок роботи з програмою :

1 Персональний комп’ютер повинен мати блютуз канал зв’язку. При відсутності штатного каналу такого зв’язку треба задіяти Bluetooth-USB адаптер, який дозволяє додати блютуз-порт до будь-якого комп'ютера чи ноутбука, використовуючи його USB-порт.

2 Запустити програму «ADCMon.exe».

3 Після запуску програми за замовчуванням обирається порт зв’язку з комп'ютером COM1. Якщо «Пристрій» підключений до комп’ютера через перетворювач інтерфейсів Bluetooth-USB потрібно, «клікнувши» на віконце (8), вибрати потрібний порт з переліку, перебираючи послідовно запропоновані варіанти.

4 Для перевірки правильності вибору порту і зв’язку комп’ютера з мікроконтролером можна, поставивши позначку у віконці (9), «клікнути» на транспаранті "Send". Якщо зв’язок є, то на синьому полі з’явиться рядок «Надіслано: 1 2 3», а під цим рядком з’явиться рядок «Echo: 31 32 33». Якщо другий рядок не з`явився, то або немає живлення на мікроконтролері, або вибраний не той СОМ-порт.

5 Відмітка у віконці (10) унеможливлює зміну розмірів вікна програми. При виникненні необхідності в зміні розмірів вікна програми, позначку у віконці (10) потрібно прибрати і змінити розмір вікна «взявшись» курсором за правий нижній кут вікна програми.

6 «Клікнути» на транспаранті "Erase" (14). Після цього відбувається стирання інформації у всіх мікросхемах пам’яті та їх підготовка до запису.

7 Відмітивши в рядку (16) ті мікрофони, що задіяні під час обстеження пацієнта, «клікнути» на транспаранті "Set" (15).

8 Клавішами (1) вибрати коефіцієнт підсилення АЦП цифрами від 1 до 7. «Клікнути» на транспаранті "Measure" (6), який стає активним після виконання пункту 6. Після цього відбувається запис даних тривалістю 30 секунд в обрані в пункті 7 мікросхеми пам’яті. Після завершення запису стає активним транспарант "Read" (2).

9. Відмітивши в рядку (17) мікрофон, результат запису з котрого хочемо побачити, «клікнути» на транспаранті "Read" (2). На білому полі (13) з’явиться колонка цифр, що являє собою дані АЦП з обраного мікрофона, записані відповідно до частоти дискретизації. При цьому відбувається зчитування з усіх мікросхем пам’яті, відмічених у вікнах (16). Для очищення поля даних (13) перед наступним циклом вимірювань «клікнути» на транспаранті (4).

10 Для запису отриманих масивів даних «клікнути» на транспаранті (7), вибрати місце для запису, ввести ім’я файлу і «клікнути» «Зберегти». Дані будуть записані як текстові файли в кількості, що відповідає відміченим у вікнах (16) мікрофонам. До імені файлу додається номер мікрофону.

11 Після закінчення роботи закрити програму, «клікнувши» на транспаранті "Exit" (12).

Транспаранти "Start" (2), "Stop" (3), клавіші установки часу запису (5) використовуються для роботи пристрою без застосування мікросхем пам’яті на етапі відпрацювання режимів роботи.

ДОДАТОК Б

ПРИНЦИПОВІ СХЕМИ ТА ПЕЧАТНІ ПЛАТИ

Рисунок Б1 − Принципова схема мікроконтролерного пристрою для запису, накопичення і передачі даних

Рисунок Б2 − Схема мікрофонного підсилювача а) б) Рисунок Б3 − Топологія плати (а) і зібраний мікрофонний підсилювач (б) а) б) Рисунок Б4 − Топологія (а) і верхній шар (б) друкованої плати Рисунок Б5 − Плата «DS1302-MOD» годинника реального часу Рисунок Б6 − Плата «LI-CHARGER-MicroUSB» Рисунок Б7 − Модуль зв’язку «HC-05-BLUTOOTH» Рисунок Б8 − Мікроконтролер «ATXMEGA128A4» ДОДАТОК В ПРОГРАМНИЙ КОД ;*Проект Fon A4 (v0.0) ;*Запись звукового сигнала с микрофона через АЦП ;*(Отладочная плата ATxmega128A4) ;*Тактовая частота 8*4=32МГц ;*Связь по RS232 115200 (9600) b/s ;*Блок памяти AT25DF321A ;* .NOLIST .INCLUDE "ATxmega128A1def.inc" ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;************************************************************* ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Декларации констант и переменных, макросы .DEF WAKK =r16 ;Регистр оперативного реагирования .DEF RWAKK =r15 ; .EQU REGIM =0 ;IO0 Флаги режимов ;0 :Флаг режима работы: 0-Настройка 1-Измерение ;1 :Флаг режима Однократное измерение ??? ;2 :Флаг ожидания готовности данных ??? ;3 :Флаг накопления данных ??? ;4 :Флаг ожидания данных АЦП ;5 :Флаг накопления в память ;6 :Флаг смены блока ;7 :Флаг аварийного выхода .EQU REGIM2 =1 ;IO1 Флаги режимов (продолжение) ;0..3 : Флаги смены блока ;4..7 : Флаги ожидания данных АЦП .EQU AMatr =5 ;IO5 Матрица включения каналов ;0..3 ;*PortB=VP2 ################################ ;АЦП(B) diff mode ;PB0=ADCB0 pos ;PB4=ADCB4 neg ;*PortD=VP3 ################################ ;Автомат SPI3 ;Автомат SPI4 ;*PortE=VP0 (USARTE0) ################################ ; ;USART ;PE2=RXD0 .EQU myTXD =1<<3 ;PE3=TXD0 ;для USART .equ myData=USARTE0_DATA ;= 2720 // Data Register .equ myStatus=USARTE0_STATUS ;= 2721 // Status Register .equ myCTRLA=USARTE0_CTRLA ;= 2723 // Control Register A .equ myCTRLB=USARTE0_CTRLB ;= 2724 // Control Register B .equ myCTRLC=USARTE0_CTRLC ;= 2725 // Control Register C .equ myBAUDA=USARTE0_BAUDCTRLA ;= 2726 // Baud Rate Control Register A .equ myBAUDB=USARTE0_BAUDCTRLB ;= 2727 // Baud Rate Control Register B .equ ImyCTRLAR=(1<<4)+(0<<2)+0;Low(RXC) .equ ImyCTRLAT=(1<<4)+(0<<2)+1;Low(RXC)+Low(DRE) .equ ImyCTRLB= $19;RXEN=1 TXEN=1 TXB8=1 .equ ImyCTRLC= $03;Standart 8bit 1sb np (Initial) ;32 MHz BAUD=19200 ;CLK2x=0 BSEL=12 BSCALE=3 ;.equ ImyBAUDA= 12; ;.equ ImyBAUDB=(3<<4)+0 ; ;32 MHz BAUD=9600 ;CLK2x=0 BSEL=12 BSCALE=4 ;.equ ImyBAUDA= 12; ;.equ ImyBAUDB=(4<<4)+0 ; ;32 MHz BAUD=115200 ;CLK2x=0 BSEL=131 BSCALE=-3 .equ ImyBAUDA= 131; .equ ImyBAUDB=(13<<4)+0 ; ;30 MHz BAUD=19200 ;CLK2x=0 BSEL=3093 BSCALE=-5 ??? ;.equ ImyBAUDA= LOW(3093); ;.equ ImyBAUDB=($B<<4)+HIGH(3093) ; .DEF SCAN =r18 ;Обрабатываемый байт .DEF ScanH =r17 ;Обрабатываемый байт .DEF F_TX =r19 ;Счётчик байтов команды .DEF R_Typ =r20 ;Текущая команда .EQU myRS =4 ;IO4 Флаги USART ;0 - 1: Запрет эхо-сигнала .EQU FECHO =0 ;1 - 1: Приём длинной команды .EQU FLCOM =1 ;2 - 1: передача данных продолжается .EQU FTxD =2 ;3 - 1: Запрос на передачу данных измерений .EQU FDan =3 .SET Com_Typ=0x2040 ;Код команды .SET Par_1=0x2041 ;0x2041..0x204F Накопление параметров команды ;при приёме данных .EQU UARTRB=0x2000 ;0x2000..0x203F Буффер приёма UART (64 байт) .SET F_R_1=0x2050 ;голова .SET F_R_2=0x2051 ;хвост .EQU UARTTB=0x2100 ;0x2100..0x213F Буффер передачи UART (64 байт) .SET F_T_1=0x2052 ;голова .SET F_T_2=0x2053 ;хвост .SET myInDan=0x2054 ;Счётчик принятых байтов .SET myKS=0x2055 ;Накопитель контрольной суммы .DEF myKSt=r21 ;Контрольная сумма на передачу .SET HTP_Data=0x2070 ;0x2070..0x2077 Данные измерений давления, температуры, влажности .SET Calibr_Data=0x2090 ;0x2090..0x20BF Буффер калибровочных и конфигурационных данных ;для T/C (H..L) .EQU RmyTC =2 ;IO2 Флаги TC ;0 - 1 мс (отсчёт длинных задержек) ;1 - 2 с (снятие и отправка показаний) ;4 - 1=Первый отсчёт звука .EQU mySREG =3 ;IO3 Резерв SREG ; .DEF myPau =r13 ;отсчёт паузы мс .SET myXPau1 =0x205F //.SET myXPau2 =0x205E //.SET myXPau3 =0x205D .DEF RXtime =r12 ;Интервал Измерения х2с .SET Xtime =0x207F ; .DEF RYtime =r11 ;Интервал посылки данных х0,1mс .SET Ytime =0x207E ; .SET myU0 =0x20A0 ;0x20A0..0x20A1 Показания АЦП0 .SET myU1 =0x20A2 ;0x20A2..0x20A3 Показания АЦП1 .SET myU2 =0x20A4 ;0x20A4..0x20A5 Показания АЦП2 .SET myU3 =0x20A6 ;0x20A6..0x20A7 Показания АЦП3 .EQU mySPI1 =9 ;IO9 Флаги SPI1 ;0 - 1: поток, 0: команда ;1 - 1: принято ;2 - 1: Смена блока ;3 - bank 1/2 ;4 - Готовность данных АЦП .EQU mySPI2 =10 ;IO10 Флаги SPI2 .EQU mySPI3 =11 ;IO11 Флаги SPI3 .EQU mySPI4 =12 ;IO12 Флаги SPI4 ;*PortC VP1 ################################ ;*Внешняя память через SPI .EQU MWP =0 ;out =1 ==VCC!!! .EQU MHold =1 ;out =1 ==VCC!!! ;Автомат SPI1 ;Автомат SPI2 .EQU MCS2 =4 ;out =1 1->0 Start 0->1 Stop .EQU MSCK2 =5 ;out =1? 0->1 set .EQU MSO2 =6 ;in =1? Data input .EQU MSI2 =7 ;out =1? Data output .EQU Ini_PC =$FF ;??? .EQU Ini_DPC =$B3 ;*ОЗУ Буффер записи/чтения ################################ .EQU Sec11=0x2200 ;0x2200..0x22FF R/W .EQU Sec12=0x2300 ;0x2300..0x23FF R/W .EQU Sec13=0x2400 ;0x2400..0x24FF R/W .EQU Sec14=0x2500 ;0x2500..0x25FF R/W .EQU Sec21=0x2600 ;0x2600..0x26FF W .EQU Sec22=0x2600 ;0x2700..0x27FF W .EQU Sec23=0x2800 ;0x2800..0x28FF W .EQU Sec24=0x2900 ;0x2900..0x29FF W .SET myWuk=0x2090 ;0x2090..0x2091 .SET myRuk=0x2092 ;0x2092..0x2093 .SET myTuk=0x2094 ;0x2094..0x2095 .DEF RTukL=r24 ;Счётчик блоков .DEF RTukH=r25 .SET Uk11=0x20B0 ; .SET Uk21=0x20B1 ; .SET SPIst1=0x20B2 ; .SET Uk12=0x20C0 ; .SET Uk22=0x20C1 ; .SET SPIst2=0x20C2 ; .SET Uk13=0x20D0 ; .SET Uk23=0x20D1 ; .SET SPIst3=0x20D2 ; .SET Uk14=0x20E0 ; .SET Uk24=0x20E1 ; .SET SPIst4=0x20E2 ; ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;************************************************************* ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .LIST .LISTMAC ;Векторы прерывания (rjmp=+6; reti=+8) .CSEG .ORG $000 ;RESET rjmp INI_AVR .ORG OSC_vbase ;OSC_OSCF_vect reti .ORG TCC0_OVF_vect ;TCC0_vbase rjmp INT_myTCa .ORG TCC1_OVF_vect ;TCC1_vbase rjmp INT_myTC .ORG USARTE0_RXC_vect rjmp UART_RXC .ORG USARTE0_DRE_vect rjmp UART_DRE .ORG USARTE0_TXC_vect reti .ORG USARTC1_RXC_vect rjmp SPI2_RXC ; reti .ORG USARTC1_DRE_vect reti .ORG USARTC1_TXC_vect rjmp SPI2_TXC ; reti .ORG ADCB_CH0_vect ;ADCB_vbase rjmp R_ADC1 .ORG ADCB_CH1_vect ; rjmp R_ADC2 .ORG ADCB_CH2_vect ; rjmp R_ADC3 .ORG ADCB_CH3_vect ; rjmp R_ADC4 ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Обработка прерываний .ORG $100 INI_AVR: cli ;запретить прерывания ;установка указателя стека ldi WAKK,high(RAMEND) out CPU_SPH,WAKK ldi WAKK,low(RAMEND) out CPU_SPL,WAKK ;+ ;Внешний 8 МГц -> 32 МГц ldi WAKK,(1<<6)+3 ;XOSC 2-9MHz, start 256clk sts OSC_XOSCCTRL,WAKK ldi WAKK,(3<<6)+4 ;XOSCx4 sts OSC_PLLCTRL,WAKK ; ldi WAKK,$1B ;ON(PLL,XOSC,R32M,R2M) ; ldi WAKK,$11 ;ON(PLL,R2M) ldi WAKK,$19 ;ON(PLL,XOSC,R2M) sts OSC_CTRL,WAKK ;Установка портов ldi WAKK,PORTCFG_VP0MAP_PORTE_gc+PORTCFG_VP1MAP_PORTC_gc sts PORTCFG_VPCTRLA,WAKK ldi WAKK,PORTCFG_VP2MAP_PORTB_gc+PORTCFG_VP3MAP_PORTD_gc sts PORTCFG_VPCTRLB,WAKK /* clr WAKK out VPORT2_OUT,WAKK ldi WAKK,$0F sts PORTB_DIRSET,WAKK */ ldi WAKK,Ini_PC out VPORT1_OUT,WAKK ldi WAKK,Ini_DPC sts PORTC_DIRSET,WAKK ldi WAKK,$0C out VPORT0_OUT,WAKK ldi WAKK,$08 sts PORTE_DIRSET,WAKK /* ; clr WAKK ldi WAKK,$88 ;! out VPORT3_OUT,WAKK ldi WAKK,(6<<3) ;WIREDORPULL sts PORTD_PIN4CTRL,WAKK ; ldi WAKK,(6<<3) ;WIREDORPULL sts PORTD_PIN5CTRL,WAKK ; ldi WAKK,(7<<3) ;WIREDANDPULL sts PORTD_PIN0CTRL,WAKK ; ldi WAKK,(7<<3) ;WIREDANDPULL sts PORTD_PIN1CTRL,WAKK ldi WAKK,$B8 ;! ; ldi WAKK,$BB ;!? sts PORTD_DIRSET,WAKK */ rjmp MAINE ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;************************************************************ ;************************************************************ INT_myTC: ;2 с sbi RmyTC,1 lds WAKK,TCC0_INTFLAGS sts TCC0_INTFLAGS,WAKK ;? cbi REGIM,4 ;сброс АЦП INT_myTCa: ;0,1 мс sbi RmyTC,0 lds myPau,myXPau1 tst myPau breq X1_myTC dec myPau sts myXPau1,myPau X1_myTC: /* lds myPau,myXPau2 tst myPau breq X2_myTC dec myPau sts myXPau2,myPau X2_myTC: lds myPau,myXPau3 tst myPau breq End_myTC dec myPau sts myXPau3,myPau */ End_myTC: reti ;************************************************************ ;USART ;************************************************************ ;Обработка прерывания по приёму байта через UART(R) UART_RXC: ;+5 lds RWAKK,myData ldi XH,HIGH(UARTRB) lds XL,F_R_1 st X+,RWAKK andi XL,$BF sts F_R_1,XL ;+10 reti ;+5=+20 ;*********************************************************** ;Обработка прерывания по очистке буффера UART(T) UART_DRE: ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_2 lds WAKK,F_T_1 eor WAKK,XL ;+6 breq off_DRE ;->+8 ld WAKK,X+ sts myData,WAKK andi XL,$BF sts F_T_2,XL lds WAKK,F_T_1 eor WAKK,XL ;+ brne end_DRE ;->+=+ off_DRE: ldi WAKK,ImyCTRLAR sts myCTRLA,WAKK ;прерывание запрещено cbi myRS,FTxD ;(+)буфер передачи пуст end_DRE: reti ;=()() ;************************************************************ ;Обработка прерывания по приёму байта через SPI2(R) SPI2_RXC: ;+5 lds RWAKK,USARTC1_DATA sbi mySPI2,1 sbis mySPI2,0 rjmp SPI2_RXC2 ;++ sbic mySPI2,3 ;++ rjmp SPI2_2 SPI2_1: ldi XH,HIGH(Sec12) lds XL,UK12 st X+,RWAKK sts Uk12,XL ; ;++ rjmp SPI2_t ;SPI2_2: ;++ ldi XH,HIGH(Sec22) ;++ lds XL,UK22 ;++ st X+,RWAKK ;++ sts Uk22,XL ; ;SPI2_t: ; cpi XL,$FA ;250 byte cpi XL,$FC ;252 byte breq SPI2_f clr WAKK sts USARTC1_DATA,WAKK reti ; SPI2_f: ;Смена блока sbi mySPI2,2 sbi VPort1_OUT,MCS2 ;??? reti ; SPI2_RXC2: ;Status sts SPIst2,RWAKK reti ;************************************************************ ;Обработка прерывания по передаче байта через SPI2(R) SPI2_TXC: ;+5 sbi mySPI2,1 sbis mySPI2,0 reti sbic mySPI2,3 rjmp SPI2_4 SPI2_3: ldi XH,HIGH(Sec12) lds XL,UK12 cpi XL,$FA ;250 byte breq SPI2_f ld RWAKK,X+ sts Uk12,XL ; sts USARTC1_DATA,RWAKK reti ;+5=+20 SPI2_4: ldi XH,HIGH(Sec22) lds XL,UK22 cpi XL,$FA ;250 byte breq SPI2_f ld RWAKK,X+ sts Uk22,XL ; sts USARTC1_DATA,RWAKK reti ;+5=+20 ;************************************************************ ;Чтение АЦП R_ADC1: lds r0,ADCB_CH0RES ;L 12bit lds r1,ADCB_TEMP ;H cbi REGIM2,4 ;Измерение окончено === sbic REGIM,5 rjmp R_ADC10 sts myU0,r1 ;12bit Left sts myU0+1,r0 ;--- ; cbi REGIM,4 ;Измерение окончено === reti R_ADC10: ; cbi mySPI1,4 ;Измерение окончено === sbis mySPI1,3 rjmp R_ADC12 R_ADC11: ldi XH,HIGH(Sec11) lds XL,UK11 st X+,r1 sts UK11,XL cpi XL,$FA ;250 byte breq R_ADC1f reti R_ADC12: ldi XH,HIGH(Sec21) lds XL,UK21 st X+,r1 sts UK21,XL cpi XL,$FA ;250 byte breq R_ADC1f reti R_ADC1f: ; sbi REGIM,6 ;Смена блока === sbi REGIM2,0 ;Смена блока === reti ;---------------------------------------------------- R_ADC2: lds r0,ADCB_CH1RES ;L 12bit lds r1,ADCB_TEMP ;H cbi REGIM2,5 ;Измерение окончено === sbic REGIM,5 rjmp R_ADC20 sts myU1,r1 ;12bit Left sts myU1+1,r0 ;--- ; cbi REGIM,4 ;Измерение окончено === reti R_ADC20: ; cbi mySPI2,4 ;Измерение окончено === sbis mySPI2,3 rjmp R_ADC22 R_ADC21: ldi XH,HIGH(Sec12) lds XL,UK12 ;*** mov r1,XL ;*** st X+,r1 sts UK12,XL cpi XL,$FA ;250 byte breq R_ADC2f reti R_ADC22: ldi XH,HIGH(Sec22) lds XL,UK22 ;*** mov r1,RTukL ;*** st X+,r1 sts UK22,XL cpi XL,$FA ;250 byte breq R_ADC2f reti R_ADC2f: ; sbi REGIM,6 ;Смена блока === sbi REGIM2,1 ;Смена блока === reti ;---------------------------------------------------- R_ADC3: lds r0,ADCB_CH2RES ;L 12bit lds r1,ADCB_TEMP ;H cbi REGIM2,6 ;Измерение окончено === sbic REGIM,5 rjmp R_ADC30 sts myU2,r1 ;12bit Left sts myU2+1,r0 ;--- ; cbi REGIM,4 ;Измерение окончено === reti R_ADC30: ; cbi mySPI3,4 ;Измерение окончено === sbis mySPI3,3 rjmp R_ADC32 R_ADC31: ldi XH,HIGH(Sec13) lds XL,UK13 st X+,r1 sts UK13,XL cpi XL,$FA ;250 byte breq R_ADC3f reti R_ADC32: ldi XH,HIGH(Sec23) lds XL,UK23 st X+,r1 sts UK23,XL cpi XL,$FA ;250 byte breq R_ADC3f reti R_ADC3f: ; sbi REGIM,6 ;Смена блока === sbi REGIM2,2 ;Смена блока === reti ;---------------------------------------------------- R_ADC4: lds r0,ADCB_CH3RES ;L 12bit lds r1,ADCB_TEMP ;H cbi REGIM2,7 ;Измерение окончено === sbic REGIM,5 rjmp R_ADC40 sts myU3,r1 ;12bit Left sts myU3+1,r0 ;--- ; cbi REGIM,4 ;Измерение окончено === reti R_ADC40: ; cbi mySPI2,4 ;Измерение окончено === sbis mySPI4,3 rjmp R_ADC42 R_ADC41: ldi XH,HIGH(Sec14) lds XL,UK14 st X+,r1 sts UK14,XL cpi XL,$FA ;250 byte breq R_ADC4f reti R_ADC42: ldi XH,HIGH(Sec24) lds XL,UK24 st X+,r1 sts UK24,XL cpi XL,$FA ;250 byte breq R_ADC4f reti R_ADC4f: ; sbi REGIM,6 ;Смена блока === sbi REGIM2,3 ;Смена блока === reti ;---------------------------------------------------- ;************************************************************ ************************************************************ ;************************************************************ ;************************************************************ ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Основная программа MAINE: nop nop lds RWAKK,OSC_STATUS sbrs RWAKK,4 ;PLL Готов? rjmp MAINE ldi WAKK,$D8 out CPU_CCP,WAKK ldi WAKK,4 ;PLL sts CLK_CTRL,WAKK clr WAKK ;Обнулим флаги out REGIM,WAKK out REGIM2,WAKK ; out RSPI,WAKK out myRS,WAKK ldi WAKK,$07 ;Разрешение прерываний всех уровней sts PMIC_CTRL,WAKK ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Установка USART &&&&&&&&&&&&&&&&&& ; clr R_Typ ; clr F_TX ;+ ; sts myInDan,F_TX ;? ; sts myKS,F_TX ;? ldi WAKK,LOW(UARTRB) sts F_R_1,WAKK sts F_R_2,WAKK ldi WAKK,LOW(UARTTB) sts F_T_1,WAKK sts F_T_2,WAKK ldi WAKK,ImyBAUDA sts myBAUDA,WAKK ldi WAKK,ImyBAUDB sts myBAUDB,WAKK ldi WAKK,ImyCTRLB sts myCTRLB,WAKK ldi WAKK,ImyCTRLC sts myCTRLC,WAKK ldi WAKK,ImyCTRLAR sts myCTRLA,WAKK ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Установка Master SPI (2) &&&&&&&&&&&&&&&&&& clr WAKK sts Uk12,WAKK sts Uk22,WAKK out mySPI2,WAKK ; sbi VPort1_OUT,MCS2 ; clk/2 clr WAKK sts USARTC1_BAUDCTRLA,WAKK ;??? sts USARTC1_BAUDCTRLB,WAKK ;??? ldi WAKK,$18 ;Tx,Rx enable sts USARTC1_CTRLB,WAKK ldi WAKK,$C0 ;MSPI, msb, mode0 sts USARTC1_CTRLC,WAKK ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов ; ldi WAKK,$40 ;TX ; ldi WAKK,$80 ;RX sts USARTC1_STATUS,WAKK ldi WAKK,(0<<4)+(0<<2)+0; ??? ;Поток приёма ; ldi WAKK,(1<<4)+(0<<2)+0;Low(RXC) ;не для SPI ; ldi WAKK,(0<<4)+(0<<2)+1;Low(DRE) ;Поток передачи ; ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) sts USARTC1_CTRLA,WAKK ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Установка Отсчёта времени &&&&&&&&&&&&&&&&&& clr myPau sts myXPau1,myPau // sts myXPau2,myPau // sts myXPau3,myPau ;Timer C off ? sts TCC1_CTRLA,myPau sts TCC0_CTRLA,myPau sts TCC0_TEMP,myPau ;L sts TCC0_CNT+1,myPau ;H sts TCC1_TEMP,myPau ;L sts TCC1_CNT+1,myPau ;H ldi WAKK,$C0 ;EVENT1=TCC0_OVF sts EVSYS_CH1MUX,WAKK ldi WAKK,LOW(3200) ;Число импульсов 3200=0.1ms sts TCC0_PER,WAKK ldi WAKK,HIGH(3200) sts TCC0_PER+1,WAKK ldi WAKK,LOW(20000) ;Число импульсов 20000=2s sts TCC1_PER,WAKK ldi WAKK,HIGH(20000) sts TCC1_PER+1,WAKK ldi WAKK,$03 ;INTOVF=High sts TCC1_INTCTRLA,WAKK ldi WAKK,$02 ;INTOVF=Med sts TCC0_INTCTRLA,WAKK lds WAKK,TCC0_INTFLAGS sts TCC0_INTFLAGS,WAKK lds WAKK,TCC1_INTFLAGS sts TCC1_INTFLAGS,WAKK ;Start ldi WAKK,1 ;clk sts TCC0_CTRLA,WAKK ldi WAKK,8+1 ;EVENT1 sts TCC1_CTRLA,WAKK ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& clr WAKK out REGIM,WAKK clr RXtime sts Xtime,RXtime rcall INI_ADC ldi WAKK,50 rcall WAITI_Pau UR1: dec myPau ;127ms sts myXPau1,myPau ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Цикл настройки KRUG: rcall WAITI0 ;проверка буфера приёма ldi XH,HIGH(UARTRB) lds XL,F_R_2 lds RWAKK,F_R_1 eor RWAKK,XL ;+7 ; brne Razbor0 ;Буффер пуст? Нет->+ breq EREGIM0 rcall Razbor0 EREGIM0: ; sbis REGIM,3 ; rjmp EZ00 ; rjmp KRUG EZ00: sbic RmyTC,0 rcall myRunms sbic RmyTC,1 rcall myRun2s sbis REGIM,0 rjmp KRUG rjmp UR2 ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ;============================================ ;Контроль команд по UART Razbor0: ;Чтение из буффера приёма ld SCAN,X+ andi XL,$BF sts F_R_2,XL ;+5 sbic myRS,FLCOM rjmp Long_Com Raz0x0: sts Com_Typ,SCAN cpi SCAN,$50 ;Стоп brne Raz0x1 cbi myRS,FLCOM ;Остановка команды ; sbi RmyTC,7 cbi Regim,0 ldi SCAN,$40 ; rjmp Raz0Echo rjmp FITR_URB Raz0x1: cpi SCAN,$51 ;Режим "Поток данных" brne Raz0x2 sbi Regim,0 ldi SCAN,$41 ; rjmp Raz0Echo rjmp FITR_URB Raz0x2: ;Очистка памяти cpi SCAN,$53 brne Raz0x3 rjmp myERMEM ; ldi SCAN,$4A ; rjmp FITR_URB Raz0x3: ;Измерение cpi SCAN,$54 brne Raz0x4 rjmp myIZMEM ; ldi SCAN,$4B ; rjmp FITR_URB Raz0x4: ;Передача данных cpi SCAN,$55 brne Raz0x5 ldi SCAN,$41 rcall FITR_URB rjmp myOUTMEM ; ldi SCAN,$40 ; rjmp FITR_URB Raz0x5: ;чтение ID (2bytye) cpi SCAN,$56 brne Raz0x6 rjmp myRDV2 Raz0x6: ;чтение ID (2bytye) cpi SCAN,$57 brne Raz0x8 rjmp myRDW2 Raz0x8: cpi SCAN,$52 ;Селектор ; brne Raz0x9 breq SL_Com ; ret Raz0x9: cpi SCAN,$5B ;Усилитель ; brne Raz0x10 breq SL_Com ; ret Raz0x10: cpi SCAN,$5A ;Интервал передачи данных ; brne Raz0Echo breq SL_Com ; ret Raz0Echo: ;Эхо-ответ rjmp FITR_URB ; rjmp EREGIM0 ; ret ;Razbor0 SL_Com: ;Запуск приёма длинной команды sbi myRS,FLCOM ldi F_TX,LOW(Par_1) sts myInDan,F_TX sts myKS,SCAN ;??? andi SCAN,$4F rjmp FITR_URB ; ret Long_Com: ;Приём длинной команды lds F_TX,myKS add F_TX,SCAN andi F_TX,$0F sts myKS,F_TX mov R_Typ,SCAN andi R_Typ,$F0 cpi R_Typ,$30 breq LS_Com ;Конец накопления команды cbi myRS,FLCOM cpi R_Typ,$20 ;контрольная сумма breq End_Com cpi R_Typ,$50 brne Stop_Com ;Ошибка приёма команды! rjmp Raz1x0 ;Новый пакет! LS_Com: ;Сохранить байт ldi XH,HIGH(Par_1) lds XL,myInDan andi SCAN,$0F ;? st X+,SCAN sts myInDan,XL andi XL,$0F ;Проверка на переполнение ; cpi XL,$0F ;Пакет максимум 14 байт breq Stop_Com ;Пакет максимум 15 байт ret Stop_Com: ;Остановка команды ldi SCAN,$4F rjmp FITR_URB End_Com: ;Завершение длинных команд mov SCAN,F_TX ; ori SCAN,$20 or SCAN,R_Typ rcall FITR_URB cpi SCAN,$20 brne Stop_Com ; rjmp Run_Com Run_Com: ;Выполнение установок sei nop nop nop cli lds R_Typ,Com_Typ cpi R_Typ,$5A brne Run_Comx1 lds WAKK,Par_1 sts Xtime,WAKK ret Run_Comx1: cpi R_Typ,$5B brne Run_Comx2 lds WAKK,Par_1 andi WAKK,$07 lsl WAKK lsl WAKK ori WAKK,$03 sts ADCB_CH0_CTRL,WAKK ;GAIN+DiffIn sts ADCB_CH1_CTRL,WAKK ;GAIN+DiffIn sts ADCB_CH2_CTRL,WAKK ;GAIN+DiffIn sts ADCB_CH3_CTRL,WAKK ;GAIN+DiffIn ret Run_Comx2: cpi R_Typ,$52 brne Run_Comx3 lds WAKK,Par_1 out AMatr,WAKK ret Run_Comx3: rjmp Stop_Com ; ret ;??? ;============================================ myRunms: ; cbi RmyTC,0 /* lds myPau,myXPau1 tst myPau brne End_ms Rab_ms: sbis REGIM,1 ret sbic REGIM,2 rjmp Look_ms sbi REGIM,2 ;* cbi VPORT3_OUT,4 ;STAT Off *** ;* dec myPau ;255ms **** ret Look_ms: Read_ms: cbi REGIM,1 ;? cbi REGIM,2 ;? ldi WAKK,250 sts myXPau1,WAKK */ End_ms: ret ;myRunms myRun2s: ; cbi RmyTC,1 ret ;************************************************************* ;{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ Библиотека USART TST_URB: ;Тестирование буффера приёмника lds F_TX,F_R_1 ;Full_Buf lds RWAKK,F_R_2 ;Free_Buf rjmp Buf_TST TST_UTB: ;Тестирование буффера передачи lds F_TX,F_T_1 ;Full_Buf lds RWAKK,F_T_2 ;Free_Buf Buf_TST: sub F_TX,RWAKK ldi WAKK,$3F mov RWAKK,WAKK and F_TX,WAKK sub RWAKK,F_TX ;Free_Buf ret ;= RE_URB: ;Чтение из буффера приёма clr F_TX ldi XH,HIGH(UARTRB) lds XL,F_R_2 lds RWAKK,F_R_1 eor RWAKK,XL ;+7 breq end_RE_URB ;Буффер пуст? ->+9 inc F_TX ld SCAN,X+ andi XL,$BF sts F_R_2,XL ;+7 end_RE_URB: ret ;==21(16) TR_URB: ;Запись в буффер передачи clr F_TX ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 lds WAKK,F_T_2 dec WAKK andi WAKK,$BF eor WAKK,XL ;+9 breq end_TR_URB ;Буффер переполнен? ->+11 inc F_TX st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+7 end_TR_URB: ret ;=23(18) FITR_URB: ;Запись в буффер передачи + запуск передачи ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ IUTR: ;Запуск передачи по UART sbic myRS,FTxD ret ldi WAKK,ImyCTRLAT sts myCTRLA,WAKK ;прерывание разрешено sbi myRS,FTxD ;буфер передачи выгружается в UART ret ;= INI_UTR: ;Запуск передачи по UART с проверкой rcall TST_UTB ; tst F_TX ;Full_Buf brne IUTR ;->+ ret FTR_URB: ;Запись в буффер передачи ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ ret ;=+ Put_KS: neg myKSt andi myKSt,$0F ori myKSt,$20 st X+,myKSt andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ rjmp IUTR ; ret ;OutPress Put_DatY: ld SCAN,Y+ Put_Dat: mov WAKK,SCAN andi WAKK,$F0 swap WAKK ori WAKK,$30 st X+,WAKK andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ add myKSt,WAKK Put_DatT: andi SCAN,$0F ori SCAN,$30 st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ add myKSt,SCAN ret Put_DatFY: ld SCAN,Y+ Put_DatF: ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 mov WAKK,SCAN andi WAKK,$F0 swap WAKK ori WAKK,$30 st X+,WAKK andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ ; add myKSt,WAKK andi SCAN,$0F ori SCAN,$20 st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ ; add myKSt,SCAN rjmp IUTR ; ret ;************************************************************* ;{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ;************************************************************* ;Задержки (32 MHz) WAITI2: ;2 мкс call WAITI1 WAITI1: ;1 мкс call WAITI0 WAITI0: ;+2 sei ;+1 nop nop nop nop nop nop nop nop ;+8 cli ;+1 ret ;+4=16 WAITI_Pau: ; mov myPau,WAKK sts myXPau1,WAKK K_Pau: rcall WAITI0 lds myPau,myXPau1 tst myPau brne K_Pau ret /* WAITI_PauC: ; mov myPau,WAKK sts myXPau3,WAKK K_PauC: rcall WAITI0 lds myPau,myXPau3 tst myPau brne K_PauC ret */ ;************************************************************* UR2: sbi Amatr,1 ;??? ldi WAKK,$02 ;??? mov RWAKK,WAKK inc WAKK ;=3 sbic Amatr,0 add RWAKK,WAKK sbic Amatr,1 add RWAKK,WAKK sbic Amatr,2 add RWAKK,WAKK sbic Amatr,3 add RWAKK,WAKK mov RYtime,RWAKK sts Ytime,RWAKK lds RXtime,Xtime tst RXtime brne Rab_KRUG rcall IN_ADC sbic Amatr,0 rcall Out_ADC0 sbic Amatr,1 rcall Out_ADC1 sbic Amatr,2 rcall Out_ADC2 sbic Amatr,3 rcall Out_ADC3 cbi REGIM,0 ldi SCAN,$40 rcall FITR_URB rjmp UR1 ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Цикл измерений Rab_KRUG: rcall WAITI0 ;проверка буфера приёма ldi XH,HIGH(UARTRB) lds XL,F_R_2 lds RWAKK,F_R_1 eor RWAKK,XL ;+7 ; brne Razbor1 ;Буффер пуст? Нет->+ breq EREGIM1 rcall Razbor1 EREGIM1: ; sbis REGIM,3 ; rjmp EZ10 EZ10: sbic RmyTC,0 rcall my2Runms sbic RmyTC,1 rcall my2Run2s sbis REGIM,0 rjmp UR1 rjmp Rab_KRUG ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ;============================================ ;Контроль команд по UART Razbor1: ;Чтение из буффера приёма ld SCAN,X+ andi XL,$BF sts F_R_2,XL ;+5 Raz1x0: sts Com_Typ,SCAN cpi SCAN,$50 ;Стоп brne Raz1x1 cbi Regim,0 ldi SCAN,$40 rjmp FITR_URB Raz1x1: Raz1Echo: ;Эхо-ответ ret ;Razbor1 ;************************************************************* ;************************************************************* ;============================================ my2Runms: ; cbi RmyTC,0 ; lds myPau,myXPau1 ; tst myPau ; brne End2_ms Look2_ms: tst RYtime breq End2_ms dec RYtime brne End2_ms rcall IN_ADC ; sbi myRS,FDan ;???? sbic Amatr,0 rcall Out_ADC0 sbic Amatr,1 rcall Out_ADC1 sbic Amatr,2 rcall Out_ADC2 sbic Amatr,3 rcall Out_ADC3 lds RYtime,Ytime Read2_ms: ; cbi REGIM,1 ;??? ; cbi REGIM,2 ;??? ; ldi WAKK,250 ; sts myXPau1,WAKK ; mov myPau,WAKK ;125ms End2_ms: ret ;myRunms my2Run2s: ; cbi RmyTC,1 tst RXtime breq End2_ms dec RXtime brne End2_ms cbi REGIM,0 ;Измерения закончены ;??? cbi REGIM,3 ;Измерения закончены ldi SCAN,$40 rjmp FITR_URB End2_2s: ;!!! lds RXtime,Xtime ;!!! sbi myRS,FDan ;???? ret ;************************************************************* ;************************************************************* ;Операции чтения АЦП и обработка данных INI_ADC: ldi WAKK,$10 ;Aref=Vcc/1,6 (~2V), BANDGAP=Off ; clr WAKK ;Aref=1V (internal) sts ADCB_REFCTRL,WAKK ; ldi WAKK,$06 ;безнаковый по левому краю ; ldi WAKK,$04 ;безнаковый 8 бит ; ldi WAKK,$10 ;знаковый по правому краю ldi WAKK,$16 ;знаковый по левому краю sts ADCB_CTRLB,WAKK ldi WAKK,$02 ;clk/16 sts ADCB_PRESCALER,WAKK ldi WAKK,1<<3+0 ;PB1=Pos, PB4=Neg sts ADCB_CH0_MUXCTRL,WAKK ldi WAKK,$03 ;GAIN=1x, дифф. вход sts ADCB_CH0_CTRL,WAKK ldi WAKK,$02 ;Complete=MedInt sts ADCB_CH0_INTCTRL,WAKK ; ldi WAKK,5<<3 ;PB5 clr WAKK ;PB0=Pos, PB4=Neg sts ADCB_CH1_MUXCTRL,WAKK ldi WAKK,$03 ;GAIN=1x, дифф. вход sts ADCB_CH1_CTRL,WAKK ldi WAKK,$02 ;Complete=MedInt sts ADCB_CH1_INTCTRL,WAKK ldi WAKK,2<<3+0 ;PB2=Pos, PB4=Neg sts ADCB_CH2_MUXCTRL,WAKK ldi WAKK,$03 ;GAIN=1x, дифф. вход sts ADCB_CH2_CTRL,WAKK ldi WAKK,$02 ;Complete=MedInt sts ADCB_CH2_INTCTRL,WAKK ldi WAKK,3<<3+0 ;PB3=Pos, PB4=Neg sts ADCB_CH3_MUXCTRL,WAKK ldi WAKK,$03 ;GAIN=1x, дифф. вход sts ADCB_CH3_CTRL,WAKK ldi WAKK,$02 ;Complete=MedInt sts ADCB_CH3_INTCTRL,WAKK IN_ADC: ;Запуск измерений АЦП ; ldi WAKK,$1F ;Старт измерений по каналам 0,1 и 2 ; ldi WAKK,$07 ;Старт измерений по каналам 0 ldi WAKK,$3F ;Старт измерений по каналам 0,1,2 и 3 sts ADCB_CTRLA,WAKK ; cbi REGIM,DanOK ;данные не готовы sbi REGIM,4 ;Измерения начаты ldi WAKK,$F0 out REGIM2,WAKK KIN_ADC: sei nop nop nop cli in WAKK,REGIM2 andi WAKK,$F0 brne KIN_ADC ; sbic REGIM,4 ; rjmp KIN_ADC cbi REGIM,4 ;Измерения закончены ret ;= Out_ADC0: ;Передача данных измерений 0 ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 ldi SCAN,$42 ;0 канал st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ ; mov myKSt,SCAN lds SCAN,myU0 rjmp Put_DatF /* lds SCAN,myU0 :H rcall Put_DatT lds SCAN,myU0+1 ;L rcall Put_Dat rjmp Put_KS */ ; ret ;Out_ADC0 Out_ADC1: ;Передача данных измерений 0 ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 ldi SCAN,$43 ;0 канал st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ ; mov myKSt,SCAN lds SCAN,myU1 rjmp Put_DatF Out_ADC2: ;Передача данных измерений 0 ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 ldi SCAN,$44 ;0 канал st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ ; mov myKSt,SCAN lds SCAN,myU2 rjmp Put_DatF Out_ADC3: ;Передача данных измерений 0 ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 ldi SCAN,$45 ;0 канал st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ ; mov myKSt,SCAN lds SCAN,myU3 rjmp Put_DatF ;************************************************************* ;************************************************************* ;************************************************************* ;***Очистка памяти myERMEM: clr WAKK sts Uk12,WAKK sts Uk22,WAKK out mySPI2,WAKK ; sbi VPort1_OUT,MCS2 rcall myRDY2 ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK ; cbi mySPI2,0 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$06 ;Write Enable sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 sbi VPort1_OUT,MCS2 rcall myRDY2 ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK ; cbi mySPI2,0 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$01 ;Write Status1 sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 clr WAKK ;Global Unprotect sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 sbi VPort1_OUT,MCS2 rcall myRDY2 ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK ; cbi mySPI2,0 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$06 ;Write Enable sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 sbi VPort1_OUT,MCS2 rcall myRDY2 ;??? ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK cbi mySPI2,0 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$60 ;Chip Erase sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 sbi VPort1_OUT,MCS2 rcall WAITI0 rcall myRDY2 clr WAKK sts USARTC1_CTRLA,WAKK ldi SCAN,$4A rjmp FITR_URB ; ret ;myERMEM ;************************************************************* ;************************************************************* ;***Измерение NullPos: clr WAKK out REGIM2,WAKK sts Uk11,WAKK sts Uk21,WAKK out mySPI1,WAKK sts Uk12,WAKK sts Uk22,WAKK out mySPI2,WAKK sts Uk13,WAKK sts Uk23,WAKK out mySPI3,WAKK sts Uk14,WAKK sts Uk24,WAKK out mySPI4,WAKK cbi REGIM,4 cbi REGIM,6 ret myIZMEM: clr RTukL clr RTukH ; sts myTuk,RTukH ; sts myTuk+1,RTukL rcall NullPos sbi REGIM,5 cbi REGIM,7 ; cbi mySPI1,3 ; cbi mySPI2,3 ; cbi mySPI3,3 ; cbi mySPI4,3 ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Измерение в Блок2 IZM0_KRUG: rcall WAITI0 in WAKK,REGIM2 andi WAKK,$0F cpi WAKK,$0F breq TIZM1 sbic RmyTC,0 rcall myIZMms sbic RmyTC,1 rcall myIZM2s sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rjmp IZM0_KRUG ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Цикл измерений TIZM1: rcall NullPos sbi mySPI1,3 sbi mySPI2,3 sbi mySPI3,3 sbi mySPI4,3 ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Измерение в Блок1 + Запись Блок2 rcall myWadr2 ; rcall myCIZMEM2 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! /* rcall myWadr1 ; rcall myCIZMEM1 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rcall myWadr3 ; rcall myCIZMEM3 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rcall myWadr4 ; rcall myCIZMEM4 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! */ ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Измерение в Блок1 IZM2_KRUG: rcall WAITI0 in WAKK,REGIM2 andi WAKK,$0F cpi WAKK,$0F breq TIZM3 sbic RmyTC,0 rcall myIZMms sbic RmyTC,1 rcall myIZM2s sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rjmp IZM2_KRUG ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Измерение в Блок2 + Запись Блок1 TIZM3: rcall NullPos ; cbi mySPI1,3 ; cbi mySPI2,3 ; cbi mySPI3,3 ; cbi mySPI4,3 adiw RTukL,1 rcall myWadr2 ; rcall myCIZMEM2 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! /* rcall myWadr1 ; rcall myCIZMEM1 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rcall myWadr3 ; rcall myCIZMEM3 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rcall myWadr4 ; rcall myCIZMEM4 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! */ ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;Измерение в Блок2 IZM4_KRUG: rcall WAITI0 in WAKK,REGIM2 andi WAKK,$0F cpi WAKK,$0F breq TIZM4 sbic RmyTC,0 rcall myIZMms sbic RmyTC,1 rcall myIZM2s sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rjmp IZM4_KRUG TIZM4: ; mov SCAN,RTukH ;>> ; ori SCAN,$30 ;>> ; rcall FITR_URB ;>> ; mov SCAN,RTukL ;>> ; andi SCAN,$0F ;>> ; ori SCAN,$30 ;>> ; rcall FITR_URB ;>> adiw RTukL,1 cpi RTukH,$01 ;* ;* cpi RTukH,$05 ;1280*25ms=32s breq TIZM5 rjmp TIZM1 ;Контроль цикла ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< TIZM5: ;Запись Блок2 rcall NullPos sbi mySPI1,3 sbi mySPI2,3 sbi mySPI3,3 sbi mySPI4,3 rcall myWadr2 ; rcall myCIZMEM2 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! /* rcall myWadr1 ; rcall myCIZMEM1 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rcall myWadr3 ; rcall myCIZMEM3 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! rcall myWadr4 ; rcall myCIZMEM4 sbic REGIM,7 rjmp IZM_fin ;аварийный выход!!! */ IZM_fin: cbi REGIM,5 sts myWuk,RTukH ;??? sts myWuk+1,RTukL ;??? ldi SCAN,$4B rjmp FITR_URB ; ret ;myIZMEM myIZM2s: ;проверка буфера приёма ??? cbi RmyTC,1 ldi XH,HIGH(UARTRB) lds XL,F_R_2 lds RWAKK,F_R_1 eor RWAKK,XL ;+7 brne Razbor2 ;Буффер пуст? Нет->+ ret Razbor2: ;Чтение из буффера приёма ld SCAN,X+ andi XL,$BF sts F_R_2,XL ;+5 cpi SCAN,$50 ;Стоп breq Raz2x0 ret Raz2x0: sbi REGIM,7 ldi SCAN,$40 rjmp FITR_URB ; ret ;myIZM2s myIZMms: ;Запуск измерений АЦП cbi RmyTC,0 ldi WAKK,$3F ;Старт измерений по каналам 0,1,2 и 3 sts ADCB_CTRLA,WAKK sbi REGIM,4 ;Измерения начаты in WAKK,REGIM2 ori WAKK,$F0 out REGIM2,WAKK ret ;myIZMms myWadr2: rcall myRDY2 ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK cbi mySPI2,0 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$06 ;Write Enable sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 sbi VPort1_OUT,MCS2 rcall myRDY2 ;??? ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK cbi mySPI2,0 ; cbi mySPI2,1 ; cbi mySPI2,2 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$02 ;Write Data sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 ; lds WAKK,myTuk ;A1 ; sts USARTC1_DATA,WAKK sts USARTC1_DATA,RTukH rcall myGo2 cbi mySPI2,1 ; lds WAKK,myTuk+1 ;A2 ; sts USARTC1_DATA,WAKK sts USARTC1_DATA,RTukL rcall myGo2 cbi mySPI2,1 clr WAKK ;A3 sts USARTC1_DATA,WAKK sbi mySPI2,0 ; ret ;myWadr2 myCIZMEM2: rcall WAITI0 sbic RmyTC,0 rcall myIZMms sbic RmyTC,1 rcall myIZM2s sbic REGIM,7 rjmp mySIZMEM2 sbic mySPI2,1 ;??? cbi mySPI2,1 ;??? sbis mySPI2,2 rjmp myCIZMEM2 mySIZMEM2: sbi VPort1_OUT,MCS2 clr WAKK sts USARTC1_CTRLA,WAKK ret ;myCIZMEM2 ;************************************************************* ;************************************************************* ;***Передача данных myOUTMEM: clr WAKK sts Uk12,WAKK out mySPI2,WAKK clr RTukL clr RTukH ; sts myTuk,RTukH ; sts myTuk+1,RTukL cbi REGIM,7 myCOUTM: cbi mySPI2,2 ;++ cbi mySPI2,3 clr WAKK sts Uk12,WAKK rcall myXOUTMEM rcall myC1OUTM /* ++ clr WAKK sts Uk22,WAKK ; sts myTuk,WAKK ; sts myTuk+1,WAKK out mySPI2,WAKK ldi WAKK,2 sts myTuk+1,WAKK sbi mySPI2,3 rcall myXOUTMEM clr WAKK sts Uk22,WAKK rcall myC1OUTM ++ */ ldi YH,HIGH(Sec12) ; clr YL ldi YL,$02 ; sts Uk12,YL ;??? rcall myC2OUTM /* ++ ldi YH,HIGH(Sec22) ; clr YL ldi YL,$02 ; sts Uk22,YL ;??? rcall myC2OUTM ++ */ rcall myIZM2s sbic REGIM,7 rjmp myT2OUTM adiw RTukL,1 cpi RTukH,$01 ;* ;* cpi RTukH,$05 ;1280*25ms=32s brne myCOUTM myT2OUTM: ldi SCAN,$40 rjmp FITR_URB ; ret ;myOUTMEM ==== myC1OUTM: rcall myGo2 cbi mySPI2,1 sbis mySPI2,2 rjmp myC1OUTM sbi VPort1_OUT,MCS2 clr WAKK sts USARTC1_CTRLA,WAKK ret myC2OUTM: ldi XH,HIGH(UARTTB) lds XL,F_T_1 ldi SCAN,$43 ;2 канал st X+,SCAN andi XL,$BF sts F_T_1,XL ;+ ; mov myKSt,SCAN ; ldi YH,HIGH(Sec12) ; sts YL,Uk12 ;??? rcall Put_DatFY ; sts Uk12,YL ;??? ldi WAKK,$04 ;3byte +1rezerv rcall WAITI_Pau ; cpi YL,$FA ;250 byte cpi YL,$FC ;252 byte brne myC2OUTM ret myXOUTMEM: rcall myRDY2 ;??? ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK cbi mySPI2,0 cbi mySPI2,1 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$03 ;Read Data sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 ; lds WAKK,myTuk ;A1 ; sts USARTC1_DATA,WAKK sts USARTC1_DATA,RTukH rcall myGo2 cbi mySPI2,1 ; lds WAKK,myTuk+1 ;A2 ; sts USARTC1_DATA,WAKK sts USARTC1_DATA,RTukL rcall myGo2 cbi mySPI2,1 clr WAKK ;A3 sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 sbi mySPI2,0 ldi WAKK,$C0 sts USARTC1_STATUS,WAKK ldi WAKK,(1<<4)+(0<<2)+0;Low(RXC) ;приём sts USARTC1_CTRLA,WAKK clr WAKK sts USARTC1_DATA,WAKK ret ;myXOUTMEM ;************************************************************* ;************************************************************* myRDY1: ;Контроль готовности ret myRDY2: ;Контроль готовности ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK cbi mySPI2,0 cbi mySPI2,1 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$05 ;Read Status sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK ldi WAKK,(1<<4)+(0<<2)+0;Low(RXC) ;приём команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK myCRDY2: clr WAKK sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 lds SCAN,SPIst2 sbrc SCAN,0 rjmp myCRDY2 sbi VPort1_OUT,MCS2 clr WAKK sts USARTC1_CTRLA,WAKK ret ;myRDY2 myRDV2: ;чтение ID (2bytye) ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK cbi mySPI2,0 cbi mySPI2,1 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$9F ;Read ID sts USARTC1_DATA,WAKK LTV2: rcall myGo2 cbi mySPI2,1 ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK ldi WAKK,(1<<4)+(0<<2)+0;Low(RXC) ;приём команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK clr WAKK sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 lds SCAN,SPIst2 rcall Put_DatF clr WAKK sts USARTC1_DATA,WAKK rcall myGo2 cbi mySPI2,1 lds SCAN,SPIst2 rcall Put_DatF sbi VPort1_OUT,MCS2 clr WAKK sts USARTC1_CTRLA,WAKK ret ;myRDV2 myRDW2: ;чтение Status Registers (2bytye) ldi WAKK,$C0 ;Сброс флагов sts USARTC1_STATUS,WAKK cbi mySPI2,0 cbi mySPI2,1 ldi WAKK,(0<<4)+(1<<2)+0;Low(TXC) ;передача команды sts USARTC1_CTRLA,WAKK cbi VPort1_OUT,MCS2 ldi WAKK,$05 ;Read Status sts USARTC1_DATA,WAKK rjmp LTV2 ; ret ;myRDW2 myRDY3: ;Контроль готовности ret myRDY4: ;Контроль готовности ret myGo1: ;Контроль передачи/приёма rcall WAITI0 sbis mySPI1,1 rjmp myGo1 ret myGo2: ;Контроль передачи/приёма rcall WAITI0 sbis mySPI2,1 rjmp myGo2 ret myGo3: ;Контроль передачи/приёма rcall WAITI0 sbis mySPI3,1 rjmp myGo3 ret myGo4: ;Контроль передачи/приёма rcall WAITI0 sbis mySPI4,1 rjmp myGo4 ret ;************************************************************* ;************************************************************* ;************************************************************* ;************************************************************* ;************************************************************* .EXIT ;_____________________________________________________________ ;************************************************************* ;Не транслируемая часть

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11